Gongyi Hengchang Metallurgical Building Material Equipments Plant

ISO9001：2008

Address: Guangling east road, Gongyi City, Henan, China

Supplier：GONGYI HENGCHANG METALLURGICAL BUILDING MATERIAL EQUIPMENTS PLANT (China)

Contact : Xinliang  Qi (Fergus)

MP: +86 13526703510

Email: chinamachinary@hotmail.com

Предложение для 10 TPH производственной линии брикета

| № | Пункт | Тип | Количество (комплект) | удельная мощность (кВт) | Цена за штуку (USD) | общая цена (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vertical Crusher Вертикальная дробилка | PFL-800 | 1 | 37 |  |  |
| 2 | Double Shaft Mixer Двухвальный смеситель | HCWJ-3000 | 1 | 15 |  |  |
| 3 | Binder Mixer Tank Танк смесителя для связи | NJ-1000 | 1 | 4 |  |  |
| 4 | Box Rationing Feeder Коробчатая дозировочная установка | DGJ-50 | 1 | 5.5 |  |  |
| 5 | Roller Grinder Валковый шлифовщик | S116 | 1 | 20 |  |  |
| 6 | Briquette Machine Машина брикета | YYQ-650 | 1 | 45+1.5 |  |  |
| 7 | Belt Conveyor Ленточный конвейер | B-500*8M | 5 | 3 |  |  |
| 8 | Belt Conveyor Ленточный конвейер | B-500*14M | 1 | 4 |  |  |
| Total Amount EXW Price Общая стоимость EXW Цена | 147кВт | USD |
| FOB QINGDAO PORT CHINA Price Цена FOB Порт Циндао Китая | USD |

Примечание:

1) Условия: EXW Цена и FOB Порт Циндао цена.

2) Срок поставки: 35 дней с момента получения 30% первоначального взноса.

3) Оплата: 30% первоначальный взнос по T / T, баланс должен быть оплачен перед отгрузкой.

Main Technical Parameters:

| Picture | Parameters |
| --- | --- |
|  | Vertical Compound Crusher Model:PFL-800 Feeding size:<70mm Discharging granularity: <3-5mm Production capacity: 10-20TPH Rotating speed of main shaft:1000r/min Motor power: 15Kw |
|  | Double Shaft Mixer Model: HCWJ3000 Capacity: 18-22ton/hour Shaft speed: 35r/min Motor Power:15Kw Weight: 3.2ton |
|  | Binder Mixer Model: NJ1000 Max. Volume: 0.9m3 Barrel Inner Dia.: 1000mm Power: 4Kw |
|  | Box Rationing Feeder Model: DGJ50 Belt Width: 500mm Capacity: 0-40t/h Motor Power: 5.5Kw Adjusting Method: Stepless Speed Adjusting |
|  | Roller Grinder Model:S116 Disc Diameter: 1600mm Stirring time:2-5 minutes Capacity: 10ton/hour Motor Power: 20Kw Weight: 4 ton |
|  | Briquette Machine Model: QYQ-650 Roller Diameter: 650mm Roller Width: 336mm Main Motor Power: 45Kw Hydraulic station power: 1.5Kw Capacity: 8-10ton/hour Roller Material: 9Cr2Mo |
|  | Belt Conveyor Model: B-500 Belt Width: 500mm Belt Speed:0.8-2m/s Angle: ≤18° Capacity: 40-80m3/h Motor Power:1.5-30Kw |

Welcome to our factory!

Contact: Fergus Qi

Gongyi Hengchang Metallurgical Building Material Equipments Plant

Address: Guangling east road, Gongyi City, Henan, China

Postcode：451200

TEL: +86-371-86106152

FAX: +86-371-86106561

MP: +86-13526703510

MSN and Email: chinamachinary@hotmail.com

http://www.chinahengchang.com

http://hcmining.en.alibaba.com/

Tips:

Hengchang Metallurgy Building Materials Equipment Plant  расположен в центре города Gongyi, провинция Хэнань, рядом с городом Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань.

Gongyi примыкающих к горе Суншань является родином местом китайского кунг-фу и монастырь Шаолинь на юге и Лоян город и Лоян гротов Longmen на востоке.

И это очень удобно поехать в Чжэнчжоу международный аэропорты и Чжэнчжоу железнодорожную станцию на западе и известная река Хуанхэ на севере.