面包屑粉碎机 LTZX-300

面包屑粉碎机由三组刀组成. 第一组刀由2套平刀组成，其作用是将面包削成片状；第二组刀是由主辊上端均匀分布的8件斜刀组成，其作用是将片状面包削成条状；条状面包再进入由24件齿形刀组成的第三组刀，通过第三组刀与不同筛网的配合，可以加工出不同尺寸的面包屑。

技术参数:

功率: AC 380V 50Hz, 7.5kw

产量: 240-500kg/小时(4-12mm 干面包屑), 300-500kg/小时(湿面包屑)

主材质：不锈钢

主轴转速：1000r/min

机器重量：350kg