| Pour | Mr. TCHOFFO JEAN BAPTISTE CM,Cameroon,, Tel: 237 99934721 Fax: Email: jtchoffo@yahoo.com |
| --- | --- |
| DATE | 05, Nov., 2012 |
| De: Molly Lee Tél: +86-371-67668558 Mob: +86-13676960829 Fax: 86-371-67662768 Email: hjsales23@hongjigroup.com; Google Talk: mollylcm@gmail.com Skype: mollylcm |

I:LISTE DE QUOTATION

⑴ Drying system

| Description | Modèle | Qté | Prix unitaire d’usine(USD) | Montant(USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Two bin feeder with gathering conveyor | PLD1200 | 1 unit | 3548 | 3548 |
| Vibratory screen | 1545 | 1 unit | 11129 | 11129 |
| Slinger conveyor | B800*15m | 1 unit | 3630 | 3630 |
| Rotary dryer | Φ3200×25000 | 1 unit | 258065 | 258065 |
| Load out conveyor with discharge hopper | B800*15m | 1 unit | 3630 | 3630 |
| Multi cyclone dust collector | Hj-11/12 | 1 unit | 18548 | 18548 |
| Exhaust blower(55kw) | Hj-55 | 1 unit |  |  |
| Washing tower | Hj-10 | 1 unit | 16129 | 16129 |
| Control cabin | Hj-5/6 | 1 unit | 8870 | 8870 |
| Above total EX-Work price(USD) | 323549 |
| Ramp | Build by yourself. |
| Sludge settlement pond | Build by yourself. |
| Hot blast furnace with blower(11kw) | Build by yourself. |
|  | 1 set | 400 | 400 |
| Total EX-Work Price(USD) | 323949 |

II:Spécifications

⑴ Two bin feeder with gathering conveyor

| Model | PLD1200 |  |
| --- | --- | --- |
| Weigh hopper size | 1.2m3 |  |
| Storage hopper size | 2×2m3 |  |
| Capacity（m3 /h） | ≥72m3 /h |  |
| The batching precision | ± 2% |  |
| Max. weighing value | 2000kg |  |
| Numbers of material kind | 2 |  |
| Feeding height | 2500mm |  |
| Conveyor speed | 1.25m/s |  |
| Power(kw) | 3kw*3 |  |
| Overall dimension （l*b*h） | 12000*1800*2900mm |  |
| Weight（kg） | 2520kg |  |

- Vibratory screen

| Model | YK1545 |  |
| --- | --- | --- |
| Layer | 1 |  |
| Screen mesh size（mm） | 5-150 |  |
| Feed size（mm） | ≤400 |  |
| Capacity(t/h) | 110-385 |  |
| Power(kw) | 15 |  |
| Weight(kg) | 6800 |  |

- Conveyor

| Belt Width(mm) | 800 |  |
| --- | --- | --- |
| Belt Length (m) /Power (kw) | ≤6/4 |  |
| Belt Length (m) /Power (kw) | 6∽15/5.5 |  |
| Belt Length (m) /Power (kw) | 15∽30/7.5∽15 |  |
| Belt Speed(m/s) | 1.3∽1.6 |  |
| Capacity(t/h) | 278∽546 |  |

- Rotary dryer

| Model | Φ3200×25000 |  |
| --- | --- | --- |
| Gradient(%) | 3-5 |  |
| Rotating speed(r/min) | 2.4-7.6 |  |
| Inlet temperature(℃) | ≤800 |  |
| Motor type | YCT-355-4C |  |
| Motor Power（kw） | 90 |  |
| Capacity(t/h) | 60-80 |  |
| Weight(t) | 119 |  |

- Multi cyclone dust collector

- Washing tower

Ⅲ: Commercial Terms:

1. Délais de livraison: 45 jours après la réception du prépayment

2. Mode de payement:Prépayment: 30% de motant pendant les 5 jours ouvrables après la signature du contrat par TT, 70% du montant total à payer par le TT après l'inspection et avant la livraison..

3. Garantie: 100% tout neuf au moment de quitter l'usine. nous garantissons la qualité des machines pour une période d'un an à compter de la finition de l'essai de fonctionnement (exclure les parties facilement dommageables). Mais pour les dépenses des ingénieurs techniques à l’étranger doivent etre payé par les acheteurs.

4. Installation : Si vous avez besoin De notre service d'installation. Nous vous enverrons un ingénieur technique afin de guider l'installation, essayer le fonctionnement et former les travailleurs. Les dépenses devraient être payés par l'acheteur, y compris les visas, les billets aller-retour, la prime de l’assurance, l'hôtel, la nourriture et salaire de 80 dollars par jour.

5. Emballage : Les marchandises seraient traitées comme une preuve rouille et l'humidité avant la livraison. Les petites pièces sont emballées dans une boîte en bois.

6. Nous allons fournir des dessins de fondation après la signature du contrat                                                                                                                                                                                                                       7. Période de validité: Cette citation est disponible en 60 jours depuis émise.