مواصفات آلة الكوب الورقي

| الموديل | DB-L12 السعر: 8700 USD DB-2L12 السعر: 10700USD | DEBAO-X16 السعر: 13500USD DEBAO-2X16 السعر: 15500USD | DEBAO-600A السعر: 40000USD |
| --- | --- | --- | --- |
| قدرة الإنتاج | 45-55pcs/min | 50-60pcs/min | 80-90pcs/min |
| الورق المطلوب | 150-250gsm للورق المطلي بـ PE المفرد 150-380gsm للورق المطلي بـ PE المزدوج ( التحكم فوق الصوتي) | 150-250gsm للورق المطلي بـ PE المفرد 150-380gsm للورق المطلي بـ PE المزدوج ( التحكم فوق الصوتي) | 230-350gsm |
| سعة الحاوية | (A)قطر القمة: ¢50-90mm (B)الارتفاع: 45-115mm (C)قطر القاع:¢35-64mm (D)الدمغ (knurling): 4.5-10mm مناسبة للكوب الورقي بـ 2.5-12OZ) | (A) قطر القمة: φ70-100mm; (B) الارتفاع: 60-135mm; (C) قطر القاع: φ45-75mm; (D) (D)الدمغ (knurling): 5-12mm مناسبة للكوب الورقي بـ 8-16OZ | (A) قطر القمة: φ60-95mm; (B) الارتفاع: 70-135mm; (C) قطر القاع: φ45-65mm; (D) (D)الدمغ (knurling): 5-12mm مناسبة للكوب الورقي بـ 6-12OZ |
| الطاقة الكاملة | 220v50hz3.8/8kw أو 380v50hz 3.8/8kw تحكم التردد المتغير | 380V 50HZ 5/9KW | 380V 50HZ 18KW |
| الوزن | 1300kg | 1800kg | 2000kg |
| الأبعاد الشاملة | 2.55m×1.26m×1.7m | 2.8×1.4×1.8m | 2.5×1.4×1.9m |

# Text boxes

ميزات آلة الكوب الورقي DB-L12
1. الهيكل من الهيكل الرئيسي للآلة هو مائل، إنه يسهل هبوط الكوب في فتحة البلاستيك، ومعدل هو 99.9%.
2. شكل الرأس يكون مسطحا، مما يسهل أخذ الكوب. إنه أحسن من شكل دائري.
3. ترسل الآلة ورق القاع إلى الكوب أوتوماتيكيا وتعديل ذاتها بفضل النابض.

ميزات آلة الكوب الورقي DEBAO-X16
1. إنها مصممة مع كاميرا بنوع الأسطوانة في دليل التوضيع استبدالا عن صندوق الدليل.
2. تم تحسين جزء التغذية، إنه يقلل سد الورق.
3. شكل الرأس يكون مسطحا، مما يسهل أخذ الكوب. إنه أحسن من شكل دائري.
4. ترسل الآلة ورق القاع إلى الكوب أوتوماتيكيا وتعديل ذاتها بفضل النابض.

ميزات آلة الكوب الورقي DEBAO-600A

- إنها مصممة مع كاميرا بنوع الأسطوانة في دليل التوضيع، مما يضمن الدقة العالية في الدليل والتوضيع بفضل القدرة الممتازة من مقاومة القصور الذاتي.
2. جزء النقل الميكانيكي يستخدم الترس من المحور الطولي لضمان المتصلية من تحرك واستقرار الآلة، مما يتجنب من تصادم الآلة.
3. نظام فحص الخطأ الكهرضوئي متوفر. نظام التحكم PLC لكافة عملية تشكيل الكوب. التحكم المؤازر مستخدم لارسال ورق القاع من الكوب، تسليم القاع عندما يأتي أنبوب الكوب، من ناحية أخرى لا يوجد القاع لتسليم.
4. جهاز التسخين Switzerland Leister مجهز مع خطوة لصق قاع وجسم الكوب. قاع الكوب يكون مسخنا قبل تغذيته، مما يحسن تأثير التسخين ومساعدة على ضمان جودة الدمغ (knurling). 
5. الآلة تستخدم تصميم الهيكل على شكل صندوق، ملء الزيت عن طريق نظام التشحيم بالرش، مما يسرع تشغيل الآلة.