1]  ЭКСТРУДЕР  SJ-A75        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Особенность - материал, который будет использоваться HDPE LDPE
             Максимальная ширина пленки 500-1500MM

Толщина пленки - 0.008-0.08 мм
            Макс. выход экструзии 30-120кг / ч

Диаметр шнека - 75 мм
ЭКСТРУДЕР  ---винт  L/D соотношение 28:1 
                 Главный двигатель 37кВт Из Siemens, с  Delta  инвертором

нагрев двигателя 27 кВт
               форма экструзионно-раздувной пленки: 200мм, 350мм с поворотной головкой
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - ТИП-независимый или прилагаемый тип коммутатора

контроль температуры - 5 баллов

Охлаждающее устройство-Тип-внешнее воздушное охлаждение двойное кольцо воздуха

Возьмите блок-ТИП-регулируемая  высота .
                              валик шириной 1600 мм

Макс. скорость 70 м / мин

пузырь руководство
                            двигатель 1,5 кВт с преобразователем частоты

устойчивая пластина - с ластовицей платой 
                         намотки - двойные намотки
                         эффективная ширина 1500мм