全自动背心袋制袋机

（一）、机器与产品图片：

（二）、用途:

本设备以LDPE、HDPE筒膜为材料主要生产背心袋，采用电脑PLC控制、自动代程度高、伺服、（步进）电机定长、光电跟踪、自动冲口、成品自动输送，生产效益高。

- 、特点：

- 设计新颖的封切装置，封切刀压力调整便捷，整体翻转达180度，便于清理和更换胶布。
2、进口反射式光电开关监控，送料平稳可靠，丢标自动停机。
3、整机采用微机电脑控制，步进电机拖料（可选配伺服电机控制系统），封切尺寸准确。
4、自动计数及可设定计数报警和整本输出系统。
5、进口变频电机使设备平稳、省电，集中从油系统。

- 、生产流程：自动化送料—导入—热切热封—送至冲口成型—成型输出

（五）、主要技术参数:

| 型号 | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制袋最大宽度 | 450mm | 580mm | 650mm | 750mm |
| 制袋最大长度 | 2m以内 | 2m以内 | 2m以内 | 2m以内 |
| 制袋速度 | 60-130/分钟 | 60-130/分钟 | 60-130/分钟 | 60-130/分钟 |
| 主电机功率 | 1.2kw | 1.5KW | 1.6KW | 1.8KW |
| 机重 | 750KG | 800kg | 850kg | 900 |
| 外形尺寸 | 4300x1350x1500mm | 4300x1450x1500mm | 4300x1500x1500mm | 4300*1550*1500 |

（六）、主要配置：

| 序号 | 品名 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1个 | 浙江省瑞安市光达电机有限公司 |
| 2 | 后送料电机 | 1个 | 浙江省瑞安市光达电机有限公司 |
| 3 | 电脑控制器 | 1套 | 瑞安市辉煌电子控机有限公司 |
| 4 | 拖料步进电机 | 1套 | 瑞安市辉煌电子控机有限公司 |
| 5 | 变频器及电器 | 1套 | 浙江华蓝集团 |
| 6 | 跟踪光电色标跟踪器眼 | 1个 | 浙江省龙游市 |
| 7 | 温控表 | 1个 | 浙江省温州市 |
| 8 | 送料调速控制器 | 1个 | 浙江省瑞安市 |
| 9 | 放料跟踪器 | 1副 | 浙江省瑞安市 |
| 10 | 冲口冲床装置 | 1套 | 本厂制造 |
| 11 | 成品自动输送装置 | 1套 | 本厂制造 |
| 12 | 烫刀切刀 | 1副 | 本厂制作 |

（七）、备注：

报价有效期：60天

机器交货期：20天

付款方式：首付30%定金，验收合格提货前付清余款。

机器保质期：按需方技术要求制造，供方对上述机械质量保用壹年，保用期内属产品质量问题,供方负责,属操作不当引起的损坏由需方自负。

安装调试机器： “国内”供方提供免费上门安装调试，“国外”买方负责技术员的往返机票、食宿、交通费用等支出。另需额外支付50美金每天）