YKS印刷开槽机设备配置清单

东光县凤翔纸箱设备制造有限公司

Hebei Dongguang Fengxiang Carton Equipment Manufacture Co. , Ltd

电话:0317-7729888  7724999

传真：0317-7725188   手机:13722753888

印刷开槽机主要性能及技术参数

一、主要技术参数

| 序号 | 项目 | YKS-480*2000四色开槽圆压圆 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械速度 | 0------60张/分 |
| 2 | 最大进纸尺寸 | 1200*2200mm |
| 3 | 最大印刷尺寸 | 1200*2000mm |
| 4 | 最小过纸宽度 | 350mm |
| 5 | 机械内侧跨距 | 2300mm |
| 6 | 标准印版厚度 | 7.2mm |
| 7 | 套色精度 | ≤±1mm |
| 8 | 主电机功率 | 7.5KW |

二、整机功能

1、本机由送纸、印刷、开槽等部分组成，可一次完成2mm---11mm瓦楞纸板的印刷、压线、开槽、切角等工序。

2、墙板材质HT250，厚度40mm，经人工时效处理不变形。孔加工采用高精度数显镗床设备加工，保证加工强度及精度。

3、 传动齿轮采用斜齿设计，传动平衡可靠，选用优质钢材锻造，高精密设备制造而成。封闭式喷淋润滑系统，开机上油降低齿轮噪音，减少齿轮的磨损，延长齿轮寿命。

4、印刷部、开槽部相位采用行星齿轮相位传动机构，精确耐用。相位调整采用台湾马达及优质的传感器控制，精确可靠。

5、整机造型美观，操作简便，模块式设计使你可任意组合各单元。

6、全部轴承选用“瓦轴”、“洛轴”、“哈轴”、“万象”等优质轴承。

7、采用电动分离，气动锁紧、气动抬板、电动匀墨等装置，可实现停机不停墨，有效的消除了机器间歇时水墨变干及退色，影响印刷效果的不利因素。

8、采用分体气动定位，机组分离时可使原齿轮啮合位置不变，调节尺寸不变，减少了重新调整尺寸的工序，提高了生产效率

9、采用十字滑块结构，无论2mm---11mm纸板，轴间隙调整时，齿轮啮合间隙不变，从而保证印刷精度，延长齿轮的使用寿命。

10、导墨系统采用高精度网纹辊另加独立电机匀墨，优质隔膜泵气冲上墨，可任意调整上墨流量，提高了上墨均匀度。

11、采用电子计数器，能正确的控制纸板的印刷的正确数量，并带有警报电铃机构，可在设备开机，调整时以铃声警示，提高安全预警。

12、调速电机调整简单方便，电器元件采用正泰、人民名牌产品。

13、行走地轨全铸铁、能提高机器运转的稳定性

16、采用免键装配，胀紧套使用寿命长，强度高;胀紧套依靠摩擦传动，对被联结件没有键槽削弱，也无相对运动，工作中不会产生磨损;胀紧套在超载时，将失去联结作用，可以保护设备不受损害;胀套拆卸方便，且具有良好的互换性。

三、送纸部

1、采用链条式手动送纸，操作简单。

2、工作台采用纸板除尘毛刷，可有效的去除纸板表面的浮尘，提高印刷质量（客户自选）

3、工作台增加离合器装置，缩短了大范围调整尺寸的时间，操作简单，快捷。

四、印刷部

1、印刷版辊直径（含版）480mm外表研磨，度硬铬抛光，采用优质钢板卷焊，并做静平衡处理。

2、压印辊采用无缝钢管，外表研磨镀硬铬，四盘焊接做静平衡处理，压印辊与版辊调整范围1-12mm，采用十字滑块结构，调整间隙时传动齿轮保持正确啮合状态。

3、网纹辊采用无缝钢，外表精磨制网纹镀硬铬；钢管表面采用先进的电镀硬铬工艺、坚硬、平滑，耐磨；网穴采用六角形，上墨均匀；网辊升降与送纸部联机，可实现送纸时网纹辊自动气动下降与印版接触，停止送纸时网纹辊自动上升与印版分离。带有自动均墨功能，防止停车时油墨干涸及便于清洗换色，有效避免了多次传墨造成的糊版现象。

（可根据用户要求选择，网线180线---240线。）

4、胶轴采用无缝钢管，表面包裹耐磨橡胶，橡胶辊中高特殊研磨，可以补偿受力变形，提高传墨效果。

5、送纸上辊采用无缝钢管，表面研磨，镀硬铬，配送纸轮及预压轮，纸板经预压后再压线时不易破裂。

6、送纸下辊采用无缝铁钢管，表面研磨，镀硬铬。

7、送纸辊间隙手动调整，调整范围1-12mm，采用十字滑块结构，调整间隙时传动齿轮保持正确啮合状态。

8、印刷辊相位调整为行星齿轮传动机构，数字控制360度电动相位调整印刷及切角开槽位置，运转和停机时均可操作，减少调整时间，提高生产效率。

9、采用气动隔膜泵上墨，供墨稳定，操作保养简单，设有自动匀墨装置，可实现停机不停墨功能，防止停机时油墨干涸。

10、储墨杯以防油墨飞溅和排气。

11、各组单元采用气动式刹车机构，当机组分离，刹车机构限制机组转动保持原有齿轮位置固定点。

12、电动匀墨可使墨辊自动清洗，电机采用国内名牌

五、开槽部

1.上下压线轮,外表精磨镀硬铬抛光，移动平稳。压线轮间隙手动调整，调整范围1-12mm，采用十字滑块结构，调整间隙时传动齿轮保持正确啮合状态。

2.刀轴采用无缝钢管，经两次研磨加工，表面镀硬铬。

3.开槽刀采用合金钢,经热处理研磨齿形，硬度及韧性均提高，切边整齐，精密度高，开槽宽度7mm。

4.箱高调整采用四刀同步手动调整，方便快捷。

5.上下刀盘,移动平稳。刀盘间隙手动调整，调整范围1-12mm，采用十字滑块结构，调整间隙时传动齿轮保持正确啮合状态。

6．开槽相位调整为行星齿轮传动机构，数字控制360度电动相位调整,运转和停机时均可操作，减少调整时间，提高生产效率。

六、模切部

1.模切辊采用无缝钢管，经平衡校正、表面研磨、抛光、镀硬铬处理。

2.模切辊相位调整为行星齿轮传动机构数字控制360度电动相位调整,运转和停机时均可操作，减少调整时间，提高生产效率。

- 胶垫辊采用无缝钢管，经平衡校正、表面研磨、抛光、镀硬铬处理。胶垫采用台湾进口优力胶，耐磨损，寿命长，多片式设计更换方便。圆周方向与模切辊无限不重复模切，轴向游动40mm，可使胶垫减小磨损，延长寿命。

4.胶垫修复模切采用速差装置,无需操作员介入自动调整软模辊筒速度,模切配有电机砂轮修复胶垫装置,使用砂轮修复胶垫比刀更平整，光滑，模切墙板装有行程开关，可防止修复电机碰到墙板而损坏，胶垫修复平整后可再次使用，操作简单。

注：客户自备部分

- 压缩空气管道、压缩机。

- 电源、电线接至操作柜及线路管道。

- 水源、送水管道。

- 水、电、气地基平面安装土建工程。

- 设备用机油、润滑油、液压油、润滑脂及高温润滑脂。

备注：

- 本报价不包括设备运输、保险、吊装及移机到位的费用。

- 本报价不包含包装费用。

- 本报价含国内安装调试（指导安装、调试）。

- 国外安装使用客户支付安装人员每人每天50.00USD，负责往返机票、食宿费用。

- 设备自收到定金日起制造期为40天，安装期约为3天左右

注明：此文件所有技术参数及数据，解释权属东光县凤翔纸箱设备制造有限公司所有。

2012-12-24