双螺旋大袋（开口）灌装线

重量10 – 50kg

描述：

灌装原材料/如沙和有机肥料

重量/10 – 50kg/袋

生产力/500袋/小时，50公斤

主要机器：

| 相应设备: | UNIPLUSE |
| --- | --- |
| 气动元件 | CAMOZZI 意大利 |
| 减速齿轮 | WJ |
| 重量 | TWDEA |
| 工业电脑 | PLC : SIEMENS 德国 |
| 传输带设备 | GATES |
| 电动设备 | SCHNEIDER 法国 |
| 机器金属 | 碳钢 |

辅助设备：

- 缝纫机 - 传输带 – 热焊机 – 热汗吸收机（VACUUM）

- 机器带有储槽（tank）保证规格如下：

- 由304不锈钢制造

- 装有双门用于送重量篮

- 储槽容量/1000/kg或更多

- 带有德国发动机

- 通过机器储槽和送料机之间的传感器连接送料机制和机器，以致送料机在需要原材料时正常运作，而在装满储槽时自动停止。

- 用于连接机器的电动控制面板

- 储槽带有发动机内部叶片以便在灌装过程中推动原材料。

输送带：

- 通过输送带从灌装口下方送袋至编织机，规格如下：

- 带长/4/米 宽/40/cm大约

- 装有德国制造发动机

- 带有标准指南，保证运行过程中的稳定性

- 传输带带有袋子编制功能，并装在标准底座上

- 带有光学传感器，保证编织机工作效率，及时送袋

技术规格：

- 称重和灌装方式：手动放置袋子在所选位置，自动固定袋子，自动完成称重和灌装过程，然后缝纫袋子，无需手动。

- 工作原理：电动运送原材料并灌装至称重漏斗，通过送料螺旋和变频实现大、中、小送料。当重量达到所需量时，漏斗停止送料，并将原材料立即放入袋中。袋子捆扎机打开并送袋至缝纫焊接设备，然后返回称重系统反复同样的过程。

- 机器构造：所有部分均由碳钢制成。

- 耗电：低于12千瓦 每台

- 机器匹配袋：送料编织袋、布袋、纸袋

- 过载保护系统

烘干机：

干燥：

这是一个总传输过程，通过蒸发从固体、半固体和液体原材料中去水或其他溶剂

干燥过程：

从传输带或提升机发送原材料至料斗，然后输送机送料至输送材料管端部，管的倾斜应大于原材料的自然倾斜，从而是原材料流入沙机，顺利干燥。

烘干机结构：

就是旋转滚筒（它于水平线比稍微倾斜一点）、板、输送和其他辅助设备。基于一个合理的改变滚筒中相等间隙角度的替代设计， 提升板把湿材料分布在旋转滚筒中。通过热气流把水转换成蒸汽滞留在空气中，和前后支持轮，送料卸料装置，驱动装置和密封环中。该机器的其他配件包括消防柜和防尘面具等。

技术规格：电力操作

| 模具（mm） | 倾斜 (%) | 旋转速度 （分钟/转） | 送料温度（度） | 功率 (kw) | 最大生产力 （小时/吨） | 重量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | <=800 | 30 | 12-20 | 56 |

需要搅拌机，用于混合沙和没有与水混合的水泥

需要价格和技术规格和生产力。

صور  الآلات خط  التعبئة والتغليف  حبيبات وبودرة

صورة  (  1  )

صورة لمخطط الآلة لتعبئة المواد

صورة  (  2  )

صورة رقم  (  3  )

آلة تعبئة المواد

صورة رقم  (  4  )

سير نقل المواد من قمع أرضي إلى آلة التعبئة

خلاط  لخلط  المواد الخام

صورة رقم  (  5  )

خلاط  لخلط  المواد الخام

صورة رقم  (  6  )

خلاط  لخلط  المواد الخام

صورة رقم  (  7  )

آلة تجفيف  لمواد الخام

صورة رقم  (  8  )

آلة تجفيف  لمواد الخام

صورة رقم  (  9  )

آلة تجفيف  لمواد الخام

صورة رقم  (  10  )

شكراً لتعاونكم معنا

مجموعة الخطوط الذهبية

خالد علي