|  | 详细说明 | 规格和适用标准 | 保质期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 支柱和支架 | 最小5,5 m 镀锌钢或者铝柱，混凝土支架 准备聚酯热漆涂料，用于镀锌钢或者铝柱 | EN 40 NF ISO 14961 | 20 年 |
| 2. (LED)灯 | 使用寿命：见上述第3.5.3节中的定义： _95％：最低25000小时; _85％：最低36000小时; _ 50％：最低50000小时; 光通量维持率不低于90％到50 000小时; 灯的光通量：最低3500流明; 灯的发光效率和他的功率：最小70 lm/W 光照高度：最小6 m ; 地面照射面积：最小200 m2 ; 地面平均照度: 最小15 lx ; 均匀性一般在50％和70％之间; 显色指数（IRC）：最低70; 色温： 在2..700 K (暖白) 和 4.000 K (中性白色)之间 ; 灯: 密封, 防水等级至少 IP65.. 灯具身体部分:考虑到在热带的环境下使用, 外壳最好用模克隆聚碳酸酯制成 | NF C17-200 UTE C17-210 UTE C17-215 CEI 60969 EN13201 | 请看规格 |
| 3. 光伏电池板+支架 | 高性能 防护等级IP65和IK06 安装在支架上，以防止盗窃 兼容电池的输入电压12 V CC | CEI 61215 CEI 62262 CEI 61646 CEI 60891 CEI 60904 CEI 61730 CEI 61701 CEI 61829 DIN 40025 | 10 年 |
| 4.控制器 | 控制器的主要职责将包括设备电器保护，最大限度地提高电池的寿命和系统的性能，以及控制开关灯 开关灯最好配置天文钟，内置于电池充电控制器里 充电控制器提供以下保护: 防止电池深度放电的保护，最大值将被确定。由供应商完成的 太阳能电池板的反极性保护; 自动电子保险丝; 保护防止短路; 太阳能电池板输入过压保护; 无电池情况下电路开路的保护; 光伏组件防止反向电流保护; 防止过热和过载; 电池过压情况在断开连接 电池充好电以后断开电源 | CEI 60439 NF C58-311 CEI 60335-1 & EN50178 CEI 60335-2-29 (1994-11) CEI 60695 & EN 60742 CEI 60065 | 12 年 |
| 5. 电池 | 一个单一的电池传输12 V CC电压，铅酸式 电池续航能力：10 小时每天，三天最多放电30小时 不用维护 | IEEE 937 IEEE 1013 IEEE 1361 CEI 60896 CEI 61427 CEI 60130-3 | 6 年 |
| 6. 连接电缆 | 不同电器设备之间的RO2V电缆2x2，5 mm2 （照明控制器+ PV模组控制器+电池控制器）。 所有电缆长度超过4m，并一定符合RO2V 2x4 mm2; 所有电缆的金属保护套安装在支架外部 可到达2,5 米高 | NF C15-100 NF C17-200 UTE C17-210 | 5 年 |