用于富集锰矿石的设备

客户 : ТОО “НПП Марганец”公司,  地址：030012, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.АКТОБЕ,ул: АЛИИ  МОЛДАГУЛОВОЙ 36Б, КОРП.1, КВ.9, 哈萨克斯坦共和国

电话/传真: 8 (7132) 248-301

E-mail: nppmarganec@mail.ru

基本资料

氧化锰矿石含量从2％至45％， 平均含量 MnO2 -  13,2%; 矿物成分:   软锰矿 MnO2 硬锰矿 (Ba, Мn2+)3O16(OH)6 ·• nH2O.

杂质: 铁  Fe-5-7%;  硫 S-0,64%; 磷 P- 0,04%; 造渣杂质: SiO2 -28,62%; Al2O3-6,0%;  Ca-3,51%; Mg -1,76%; Ba-1,74%

物理-机械性能:

密度( ρ) : 矿石从 2,89 g/см3   到 3,48 g/см,3   平均密度- 3,06 g/см3   ，

主岩：1,8-2,5 g/см3 , 平均- 2,12 g/см.3

抗压强度 (σ) 从66,4 兆帕 到129,8 兆帕, 平均密度 -80,7兆帕

泊松比 (υ), 平均 -0,22;

剪切模量(G), 平均 -22,5 千兆怕;

杨氏模量 (Е), 平均-55,3 千兆怕.

矿石的磁化率 (х):  从 7,5х10-6 到 1,8х10-5 м3/kg

主岩: < 2,26х10-7 м3/kg

原始材料的尺寸: 250-500мм-80%; +500мм-20%

对装置的要求

重力选矿，对矿石进行筛选并得到浓缩物 MnO2

40%-46%.

浓缩物的产量 ≥ 60%, 浓缩物的尺寸 +10-50мм.

矿石的产量 -150 吨/小时.

可以使用磁分离以丰富碎片-3 мм.

请您对设备和技术进行报价。

说明价格，供货期和供货条件。

此致 Ниязов Абдушукур

+7 701 760 08 54 (моб)

+007 727 264 52

E-mail: abdushukurnv@mail.ru

工艺流程图