SJ-A55（600mm）吹膜机配置单：

| 最大吹膜宽度 | 300-600 |
| --- | --- |
| 适用原料 | HDPE |
| 最大挤出量 | 55kg/hr |
| 吹膜厚度 | 0.008-0.1mm |
| 硬面齿轮箱 | 173 |
| 螺杆直径 | φ55mm 产地：舟山 |
| 螺杆材料 | 38 CRMOALA |
| 螺杆长径比 | 28:1 |
| 主机功率 | 18.5kw 西门子贝得 |
| 主机变频器 | 18.5kw 台达 |
| 料筒材料 | 38 CRMOALA |
| 料筒冷却 | 370w×2 |
| 料筒温度控制 | 3pcs |
| 料筒加热圈 | 不锈钢 |
| 模口 | HD60mm HD80mm |
| 三通模头温度控制 | 2pcs |
| 模头三通加热圈 | 不锈钢 |
| 单风环 | 630mm |
| 风机 | 2.2kw |
| 牵引辊宽 | φ138×650mm (带压花辊) |
| 上下可升降式 | 带 |
| 引取电机功率 | 0.75kw |
| 引取变频器 | 0.75kw |
| 引取速度 | 8-80m/min |
| 收卷方式 | 单收卷表面摩擦式 带下牵引 φ245×650mm |
| 卷取功率 | 6-8N.m |
| 卷取速度 | 8-80m/min |
| 铝辊宽度 | 650mm |
| 电器 | 正泰 |
| 占地面积长×宽×高 | 5000×2250×4500mm |
| 机器价格 |  |