CNC ROUTER LT-1235M

Equipment specifications:

| NO. | 描述 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X,Y,Z 有效工作面积 | 1300x2500x 150mm |
| 2 | Z 行程 | 150-200mm standard |
| 3 | X,Y,Z 运行精度 | ±0.01mm |
| 4 | X,Y,Z 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 5 | 车床结构 | 钢结构 |
| 6 | X, Y 结构 | 齿轮齿条传动，台湾HIWIN进口方轨 |
| 7 | Z 结构 | 滚珠丝杠，台湾HIWIN进口方轨 |
| 8 | 主轴功率 | 3 kw |
| 9 | 最大运行速度 | 35m/min |
| 10 | 最大工作速度 | 20m/min |
| 11 | 主轴电机 | 中国 |
| 12 | 主轴速度 | 0-24000rpm/min |
| 13 | 工作模式 | 步进电机 |
| 14 | 工作电压 | 三相 380V 50Hz |
| 15 | 工作指令 | G code,*uoo,*mmg, *plt |
| 16 | 操作系统 | NcStudio |
| 17 | 借口 | PCI |
| 18 | 夹头 | 1 set |
| 19 | XY运行精度 | < 0.01mm |
| 20 | 软件 | Type3 |
| 21 | 工作环境 | 温度: 0℃ ～ 45℃ 湿度: 30%～75% |
| 22 | 吸尘器 | 包含，单筒吸尘器 |
| 23 | 切刀 | 1套20把 Φ3.175 , Φ4 , Φ6, |
| 24 | 真空吸附 | 包含，真空泵5.5kw |
| 25 | 净重 | 700kg |
| 26 | 报价 | USD 6,500 FOB Qingdao |
| 可选项目 | 此价格包含真空台面，真空泵和单筒吸尘器，如不需要，价格可以便宜USD 650. |
|  | 此价格XYZ三轴均为方轨，如采用圆轨价格可便宜USD600. |