中外  常州恒诚富士特干燥设备有限公司

合资  常州市恒诚干燥制粒设备有限公司

电话：0519-88910588  88910688   传真：0519-88906377

致：                                      发件人： Shi(13801504288)

To：                                      From：

呈：                                      日期:

Attn：                                     Date：

传真：                                    总页数：

Fax：                                     No.page：

De acuerdo a sus requisitos, se puede elegir la máquina secadora al vacío FZG-30, lo siguiente es la lista de configuración: 1、Máquina principal：1 unidad （1）Tamaño interior：ancho de 1500mm×profundidad de 2200mm×altura de 1500mm Tamaño exterior：ancho de 1950mm×profundidad de 250mm×altura de 2400mm Por favor revise el anexo. （2）Se tiene puerta en la gabinete delantera y trasera y se necesita instalar endoscopica de observación （3）Se configura dos vacuómetros y dos termómetros （4）El sellado de puertas se aplica el caucho de silicona de tipo de hongos （5）Boca de vació de la máquina principal DN65，PN1.0 （6）1 válvula de seguridad de 6’ （7）1 salida de de aguas residuales DN25，PN1.0 （8）Fuente de calor：agua caliente 2、Cantidad de platos formado por una vez：72 unidades（9 capas，8 unidades/capa） （1）Tamaño de bandeja secado：640×460×45（mm） （2）Material：acero inoxidable δ0.5mmSUS304 3、Soporte de acero inoxidable SUS304：1 conjunto （1）El tubo de disipación de calor se aplica tubo pulido de acero inoxidableφ18×2mmSUS304 （2）Columna de soporte se aplica el tubo pulido de acero inoxidableφ45×3mmSUS304. （3）El soporte secado es de nueve capas （4）La entrada de fuente de calor es de DN40，PN1.0 4、Material de equipo： （1）La máquina principal se aplica paneles de espejo acero inoxidable, en el interior se aplica techo arco, para evitar el retorno de condensado a la bandeja de horneado （2）El sellado exterior se aplica panel de acero inoxidableδ1.2mmSUS304. （3）El bandeja de horneado se aplica acero inoxidableδ0.5mmSUS304. （4）El refuerzo se aplica acero plano δ12mm. 5、Parámetros del equipo Nombre Horno de secadora al vacío con control automático FZG-30 Tamaño de horno interior Ancho 1500mm×Profundidad 2200mm×Altura 1500mm Tamaño de horno exterior Ancho 1950mm×Profundidad 250mm×Altura 2400mm Cantidad de capas de soporte de horneado 9 capas Tamaño de bandeja de horneado（mm) 460×640×45 Cantidad de bandeja de horneado 72 unidades Material de bandeja de horneado Acero inoxidable SUS304 Requisito de elaboración de bandeja de horneado Formado de bandeja por presión por una vez Material de soporte de horneado Tubo pulido de acero inoxidable SUS304 Presión de vapor 0.2~0.6MPa Presión de trabajo en tubo de soporte de horneado（MPa） ≤0.784MPa Temperatura de trabajo de soporte de horneado ℃ 0～120℃ Grado de vacío sin carga en interior（Pa） 4000 Modo de calefacción Vapor o agua caliente Capa de aislamiento La capa de aislamiento se llena algodón de silicato de aluminio Material de carcasa Panel de acero inoxidable SUS304 Material de pared Paneles de espejo SUS304 Anillo de sellado（Necesidades de material resistente a la corrosión, resistente al calor, sin tóxico y sabor） Anillo de sellado de caucho de silicón resistente a lal color y sin tóxico Apariencia del horno La superficie es lisa，sin golpeo claro