No: BRS/SJQ0.3-6

Wuxi Balance Machinery Equipment Co., Ltd

INFORME DE INSPECCIÓN

Nombre del producto: Plataforma elevadora tipo tijera móvil automático

Modelo: SJQ0.3-6

| No | Artículos de inspección | Requisitos Técnicos | Método de Inspección | Resultados de verificación | Resultados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimensión exterior (mm) | 2130*1110*1325 | Cinta de medición de acero | 2130*1110*1325 | Calificado |
| 2 | Tamaño de tabla (mm) | 1920*900 | Cinta de medición de acero | 1920*900 | Calificado |
| 3 | Altura de cierre(mm) | 1325 | Cinta de medición de acero | 1325 | Calificado |
| 4 | Altura Max. de la platforma (mm) | 6000 | Cinta de medición de acero | 6000 | Calificado |
| 5 | Ancho de apertura de la puerta (mm) | 800 | Cinta de medición de acero | 800 | Calificado |
| 6 | Altura de barandilla (mm) | 1100 | Cinta de medición de acero | 1100 | Calificado |
| 7 | Altura de deflector (mm) | Ninguno | Cinta de medición de acero | Ninguno | No |
| 8 | Botones, Interruptor limitado, bloque de parada | Movimiento regular, límite fiable | Prueba Arriba / Abajo | Regular, fiable | Calificado |
| 9 | Capacidad de carga (kg) | 125%de carga nominal | Peso | 400kg | Calificado |
| 10 | Velocidad | Velocidad de aumento (m/min) | Alrededor de 9m/min | Segundo cronógrafo | 9m/min | Calificado |
|  |  | Velocidad de abajo (m/min) | Alrededor de 4m/min | Segundo cronógrafo | 4m/min | Calificado |
| 11 | Valor de oscilación | Valor de oscilación natural (mm) | ≤0.5% altura máxima | Plomada, cinta métrica de acero peso | 0 | Calificado |
|  |  | Valor de oscilación máximo (mm) | 30mm | Plomada, cinta métrica de acero peso | 20mm | Calificado |
| 12 | Fuerza lateral máxima F (kg) | 360kg | Plomada, cinta métrica de acero peso | 400kg | Calificado |
| 13 | Dispositivo de dirección | Operación flexible | Operaciones de cambio | 20m/min | Calificado |
| 14 | Mecanismos de rodadura | Caminando estable | Operación de conducción | 20m/min | Calificado |
| 15 | Diámetro de vuelta (exterior/inteior) (mm) | 2700 / 1800 | Dispositivo de proteger pozo produndo | Distancia de cierre desde la tierra (mm) | 60 | Calificado |
|  |  |  |  | Distancia de abierta desde la tierra (mm) | 20 | Calificado |
| 16 | Velocidad de recorrido de la tabla | Cierre máximo (m/s) | 0.85 | Capacidad del grado | 10% | Calificado |
|  |  | Abierta máxima (m/s) | 0.14 |  |  |  |
| 17 | Capacidad del grado | 10% | Se puede funcionar en superficie | 10% | Calificado |
| 18 | Sistema hidráulico | Debe ser de conformidad con los requisitos de of JB/T9229.2-19993.8.1 | Calibrador de presión, medida de ojo | 2/11 Sin fugas de aceite | Calificado |
| 19 | Electric system | Debe ser de conformidad con los requisitos de of JB/T9229.2-1999 | Medidor de resistencia de aislamiento | Aislado | Calificado |
| 20 | Calidad de presentación | Debe ser de conformidad con los requisitos de JB/T9229.2-19993.2.3 | Medida de ojo | Buena | Calificado |

Identificador: 王文刚                           Persona de verificación:庄慧琴

Tiempo:                                      Tiempo: