Máquina cizalla hidráulica QC12Y-8X3200

CIF Buenaventura  USD .00

| Número | Nombre | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Espesor máximo de corte | 8 | mm |
| 2 | Ancho máximo de corte | 3200 | mm |
| 3 | Limitación de fuerza de material de corte | 450 | N/mm2 |
| 4 | Ángulo de corte | 1.75° |  |
| 5 | Distancia máxima del tope trasero | 450 | mm |
| 6 | Número de recorrido | 12 | min-1 |
| 7 | Distancia entre las columnas | 3430 | mm |
| 8 | Largo de cuchilla | 3300 | mm |
| 9 | Altura entre mesa de trabajo y la tierra | 710 | mm |
| 10 | Motor principal | Modelo | Y160M-4 |
|  |  | Potencia | 11 | Kw |
|  |  | Velocidad | 960 | r/min |
| 11 | Motor del tope trasero | Modelo | Y802-6 B3（doble eje） |
|  |  | Potencia | 0.55 | Kw |
|  |  | Velocidad | 910 | r/min |
| 12 | Bomba de engranaje | Modelo | NB3-G25F |
|  |  | Flujo | 25 | ml/r |
|  |  | Presión | 32 | Mpa |
| 13 | Dimensión | Largo | 4000 | mm |
|  |  | Ancho | 1875 | mm |
|  |  | Altura | 1920 | mm |

Máquina plegadora hidráulica WC67Y-160/3200  (pantalla digital E10)

CIF  Buenaventura  USD

| Número | Proyecto | Valor | Unidad | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presión nominal | 1600 | KN |  |
| 2 | Ancho de plegado | 3200 | mm |  |
| 3 | Distancia entre las columnas | 2600 | mm |  |
| 4 | Recorrido del bloque | 180 | mm |  |
| 5 | Altura máximo de abierto | 450 | mm |  |
| 6 | Profundidades de gargantas | 320 | mm |  |
| 7 | Ancho de mesa de trabajo | 3200 | mm |  |
| 8 | Velocidad de drive | 60 | mm/s |  |
| 9 | Velocidad de trabajo | 8 | mm/s |  |
| 10 | Velocidad de vuelva | 52 | mm/s |  |
| 11 | Potencia de motor principal | 11 | KW |  |
| 12 | Modelo de bomba de aceite | IGP4-H025 |  |  |
| 13 | Largo de máquina | 3450 | mm | Sin brazo perezoso |
| 14 | Ancho de máquina | 1600 | mm |  |
| 15 | Altura de máquina | 2630 | mm |  |
| 16 | Número de eje digital | 2 | eje | Y、X |

Forma de pago：30%TT como depósito，70% de saldo antes de enviar la mercadería。

El tiempo de garantía es de 13 meses desde el conocimiento de embarque.

Plazo de entrega： 45 días después de recibir el depósito.

Sobre la capacitación y instalación： Como se necesita enviar toda la máquina, por lo tanto no se necesita instalar la máquina. Vamos a enviar la esquema y el manual de operación, el ingeniero puede saberlo.

Si se necesita la capacitación, entonces podemos enviar un técnico para ofrecer la capacitación, se necesita pagar el costo de ticket de ida y vuelta, comida y hospedaje, y el costo de capacitación de 100$ por día.