Автоматическая линия по производству гамбургеров

(LTHP-100) (две страницы)

Данная производственная линия может выполнять процесс обработки для формирования, preduster (аромат), избиение, панировки и т.д. , независимо от того, мяса, морепродуктов, птицы или овощей. Оборудование может быть подключено к устройству для жарки, кухонные аппараты, скороморозильный аппарат и упаковочные машины, чтобы соответствовать полностью автоматическая линия обработки для получения нескольких популярных продуктов питания. Сырья данной производственной линий включая свинина, говядина, курица, рыба, лук, картофель и так далее.

Эта производственная линия включает в себя следующие машины

(производительностью: 2100 шт гамбургеров /час):

| № | пункт | функции | параметры | Цена за единицу (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | формовочная машина гамбургеров | Формировать мясо в различных формах и поставить бумаги под гамбургеры | Мощность: 0.55Квт, Емкость бака: 30Л Производственная мощность: около 2100 шт / час Толщина продукта: 8-15мм Максимальный диаметр: 100 мм (для круглых гамбургер) Габаритные размеры: 860 × 600 × 1400мм |  |
| 2 | избиение машины | Покрытие тесто (мука пасты) на гамбургер | Ширина ленты: 200 мм Мощность: 0.55kw, вход Высота: 690 мм, Выходная высота: 770-620мм размеры: 1400 × 550 × 1250 мм |  |
| 3 | панировочные машины | Покрытие крошки хлеба на гамбургер | Лента: 200 мм, вход Высота: 700 мм Выходная высота: 810-660 мм, Мощность: 0.86kw Габаритные размеры: 1720 × 650 × 1400мм |  |
| 4 | Неперерывное устройство для жарки модель 200 | Жарка продуктов в системе непрерывного и обеспечить всей линии при полном автоматическом | Полностью автоматическое соблюдение всей линии, мощность: 30 кВт |  |
| Итого |  |

Машины : От право на лево : формовочная машина--избиение машины---панировочные машины---устройство для жарки

# Text boxes

Batch Fryer