- 适用范围

该设备用于板材的拉长，折边以及包装袋的压制。

- 目的和要求

  - 该设备主要用于通过拉伸法生产零件，板材的折边以及包装袋的压制（见附件1.）。

  - 设备的需求数量：
液压机（hydraulic Press） 标称压力 1600KN (160т) – 1 pcs.
液压机（hydraulic Press） 标称压力 1000KN (100т) – 1 pcs.

  - 该设备拥有的一套技术性能应该不次于液压机（hydraulic Press）P6332B并且应该拥有更高的速度特性。

  - 液压机的框架和下边的台面应该有技术性样本（250毫米）为了安装带有缓冲器的压模（见附件2.）。

  - 液压机工作冲程的操纵要求----双柄的。

  - 成套的设备应该能够在以下环境参数下保证生产：

а) 温度							5 ~ 40ºС

б) 空气中的相对湿度			不超过80%

в) 大气压力					   86 ~ 106kPa

空气中必须不含有毒物质。

- 配套性

3.1 所提供的设备应该附有以下技术性文件：

- 合格证 – 1pcs.

- 使用说明书 – 1pcs.

- 电力程序流程图

- 备品备件清单。

- 安装和重新调整设备的说明

- 技术性说明书

  - 成套的易损件和备品备件。

- 安全要求

4.1 成套的设备应该符合符合“电气装置的技术操作规则”，“电气装置的操作安全规则。”

4.2  设备应符合工业卫生和电气安全的要求。