Cotización
Podemos ofrecer la máquina de rebobinado de película transparente de serie DYRW, esto es la información y cotización: 
Ⅰ. Característica:
1. Es el último estilo de rebobinadora de film estirable en China. Está lleno de rebobinado y corte automáticamente.

2. Adopta la pantalla táctil del PLC. Garantiza la operación más corrección y fácil.

3. La velocidad se controla el sistema es: motor de CA + inversor

4. La función principal es cortar la película de rodillos enormes en los pequeños rodillos y según la rebobinadora puede corregir las capas del error de la producción.

5. Es conveniente para film estirable, film transparente, película de conservar la frescura, papel y película de papel de aluminio, etc..

6. La producción principal utilizado para embalaje, papel, supermercado, hotel, restaurante, comida cruda, carne y mariscos, etc..
Ⅲ. Parámetros técnicos principales
Tipo: DYRW-5000
Ancho de producto terminado: 450mm
Motor principal: 2.2kw
Motor de movimiento: 0.37kw
Velocidad lineal de maquinaria: 200-600m/min
Modo de colocación del rodillo: Por mano
Diámetro de rodillo del padre (máximo): φ400mm
Ancho de rodillo del padre (máximo): 300mm
Especificación de núcleo de rodillo del padre: de acuerdo a los requisitos del cliente
Ancho de sub-rollo: 300mm
Diámetro de sub-rollo (máximo) mm: φ300mm
Especificación de núcleo de sub-rollo: de acuerdo a los requisitos del cliente
Dimensión: 1.4×1.1×1.1m
Peso: 0.6T
Ⅳ. Cotización (Precio FOB a puerto Ningbo)
Modelo: DYRW-500
Precio: 11000USD
La validez de nuestro precio es de 2 meses.
Ⅴ. Entrega
Se envía la máquina dentro de 20 días, vamos a fabricar la máquina después de recibir el 30% de depósito.
Forma de pago: 100% T/T
Tiempo de garantía: 1 año
Empaque: se empaca la máquina con caja de madera, dimension: 1.5×1.3×1.2m; porque la máquina es muy pequeña, por lo tanto le sugerimos que usted puede enviarla por contenedor LCL.