1. 技术规格

流量计的购买

P.M. Nº 9010/12 –

VALLEMI

流量计

流量测量 : 燃油-用于炉子 Folax的燃料，以便进行熔渣的燃烧

测量原理= Coriolis效应-

测量范围 = 0 –5m³/h-

正确性= <0,2%读取的值.-

工作压力 = 40 bar.-

工作温度 = 200ºC.-

仪表的材料 = 不锈钢-

法兰连接.

用于流量计的电子单位-

本地容量数字显示瞬时流量，升/小时.-

必须包括远程传输信号，用于流量的指示，升/小时 ，带有totalizator.

P.M. Nº 9011/12 –

VALLEMI

流量计-

流量测量 : 燃油-用于炉子 Folax的燃料，以便进行熔渣的燃烧.

测量原理= Coriolis效应-

测量范围= 0 –8m³/h-

正确性= <0,2%读取的值.-

工作压力= 10bar.-

工作温度= 200ºC.-

仪表的材料=不锈钢-

法兰连接.

用于流量计的电子单位-

本地容量数字显示瞬时流量，升/小时..-

必须包括远程传输信号，用于流量的指示，升/小时 ，带有totalizator.