La Máquina para la Elaboración de Cremas de Series ZG

La Máquina para la Elaboración de Cremas de nuestra empresa es ampliamente utilizado para la fabricación de productos pastosos como pasta de dientes, cosméticos, alimentos y la industria química, etc..Este equipo incluye la máquina de pegar, caldera de premezcla, caldera de agua de cola, tolva de material en polvo, bomba coloidal y plataforma operativa.

Principales parámetros técnicos

| Tipo | ZG-100 | ZG-700 | ZG-1300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cubicación (L) | 100 | 700 | 1300 |
| Potencia de la bomba de vacío (kW) | 3 | 4 | 7.5 |
| Bomba hidráulica(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Altura de elevación de la tapa del recipiente(mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| Dimensiones(L×W×H) (mm) | 2450×1500×2040 | 4530×3800×2480 | 1920×3910×3200 |
| Peso(kg) | 2500 | 3000 | 4500 |