P10 écran LED d’intérieur

Environnement: Intérieur
Pixel composant: 1R1G1B
Pas de pixel: 10mm
Résolution du module: 32 * 16
Taille du module: 320mm * 160mm
Taille de Cabinet: 640mm * 640mm
La quantité du module: 2 * 4
Résolution Cabinet: 64 * 64
Mode de numérisation: 1/8 à courant constant
Luminosité: 900Nits (cd / ㎡) (± 15%)
Puissance demandée: AC220V/110V ± 15% 47-64Hz
tension d'entraînement : 5V (CE)
Max comsuption de puissance: 320 (W / ㎡) (± 15%)
Durée de vie: 100.000 heures
Tempetature de fonctionnement: -20 ℃ -60 ℃
Humidité de fonctionnement:10% -90%
Échelle de gris: 4096
Couleurs: 16777216

Commande de synchronisation: Si vous souhaitez diffuser de la vidéo en temps réel, vous avez besoin d'un contrôle de synchronisation.

Distance de vue: 10m-30m
Plate-forme d'exploitation: Windows 2000, XP, Vista OS
Fichiers de service: textes, vidéo, image, etc
Matériel du Cabinet: Aluminium
Waterproff: IP31
Logiciel: Anglais / Français
Emballage: boîte en bois
Garantie: 2 ans
Pièces de rechange: les fournisseurs d'alimentation, modules de LED, le masque, le câble de signal