订购商技术任务书

招标技术任务书  122 / TUG

符合5 API标准的钻管

| 序号 | 直径和管壁厚度(mm) | 管端的加厚外径, (mm) | 管的长度 (m) | 强度组 | 锁口接合 | 数量 米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 与扳手合配的高度, mm | 螺纹类型 | 外径 mm | 内径 mm |  |
|  |  |  |  |  | 螺纹接头 | 管接头 |  |  |  |  |
| 1 | 73 х 9.19 | 104.8 | 9.0 - 9.3 | G-105 | 177.8 | 228.6 | 向右 NC31(27/8 IF) | 104.8 | 50.8 | 3500 |
| 2 | 60.3х7.11 | 85.7 | 9.0 - 9.3 | G-105 | 177.8 | 203.2 | 向右 NC26(23/8 IF) | 85.7 | 44.5 | 1 000 |

备注:

- 供应钻管时需要带有金属塑料保护层(保护帽),

- 管带有锁和直角凸肩，用于提升机 (90度)

- 管端的加厚类型 EU (外加厚) 右侧锁口接合.

- 磷酸处理的螺纹连接覆盖层

数量两套.