QUOTATION

| No. | emtia | miktar | birim fiyat FOB Ningbo | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FQ-320 makine dilme | 1unit | USD 3300.00 | USD3300.00 |
|  | TOPLAM DEĞERİ: |  |

FQ320 makine dilme

isteğe bağlı fonksiyonu:

Minimum kesme genişliği: 10mm

3 manyetik kavramalı & fren

Film için cihazı Dilme

FQ-320 dilme ve sarma makinesi:

max web genişlik: 320mm
çözücü çapı: 500mm
sarma çapı: 450mm
Hız: 70m/min

Ana motoru (0.75kw):               1pc       (Çin)

In-fazlı motorlar (0.35A  220V)       1pc      (Çin)

Dönüştürücü                       1pc      (Japonya)

Elektrik göz                      1pc       (Almanya)

Elektrik göz                       2pcs     (Çin,Taiwan)

Blower                            1pc     (Çin)

Bıçağı                            10pcs     (Çin)

Hava mili                           3pcs    (Çin)

Makine üç hava toplayıcının (3 ") için şaft, iki ve çözücü (3 bir" web kılavuzu için Tayvan Sensör), ve parçası sayma için bir Almanya sensör bulunuyor.

(Standard)

(optional with magnetic brake)

Er bilgi:
A. Paket: Deniz değerli ve fumigating ahşap kasa
B. Kalite Güvencesi: taksit tarihinden itibaren bir yıllık garanti içinde. Makine bu süre içinde onarım ihtiyacınız varsa, satıcı sürede alıcının tarafına teknisyen göndermek zorundadır. Ama alıcı onarım süresi boyunca tüm masraflarını edecektir.
Ticaret C. Dönem: FOB Ningbo, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından Sağlanan Ticaret Şartları yorumlanması için Uluslar Arası Kurallara (INCOTERMS 2000) tabi olacaktır
D. Ödeme: sevkiyat öncesi100 % T / T ödeme.
E. Teslim süresi: 30 % T / T ödemenizi aldıktan sonra 7gün.
F. Sigorta: ile alıcı tarafından karşılanırken için

Başka bir bir sorunuz varsa, Bize bildiriniz çekinmeyin.
Bu tırnak 30gün için geçerlidir.

Mr Jared