El parámetro de la máquina del bloque

| tipo | Qt4-15 | QT6-15s | QT6-15 | QT9-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad (pzs/hora) | Bloque normal | 4320 | 5400 | 9600 | 12000 |
|  | Bloque de Lacunaris | 2160 | 2520 | 4800 | 6000 |
|  | Bloque hueco | 720 | 1080 | 1440 | 2160 |
| Potencia(Kw) | 26.2 | 27.3 | 37.5 | 37.5 |
| Peso (Ton) | 5 | 7.6 | 10.5 | 10.5 |
| Tamaño exterior(mm) | 4760*2200*2900 | 3150*2350*2900 | 6100*3500*2950 | 6100*3500*2950 |
| Tamaño de la paleta(mm) | 850*550*30 | 1000*650*30 | 1140*680 | 1380*680 |
| Fuerza de vibración(KN) | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN |
| Modelo Rockwell Hardness | ≥55 | ≥55 | ≥55 grados | ≥55 grados |
| Altura del producto(mm) | 50-200 | 50-200 | 30-200 | 30-200 |
| Área de productos(mm) | 800*500 | 960*600 | 1180*600 | 1280*600 |

El tamaño de bloque

| Nombre | Imagen | Tamaño | Ciclo de producto |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloque normal |  | 240*115*53（mm） | 15-25 S |
| Bloque de Lacunaris |  | 240*115*90（mm） |  |
| Bloque hueco |  | 390*190*190（mm） |  |

La máquina puede producir todo tipo de bloque que su tamaño es más pequeño que el área de productos ,sólo la capacidad de producto diferente.