WAW Máquina de ensayos universal de  microordenador controlado electro-hidráulico servo cable trenzado

Descripción

Esta máquina se utiliza para hacer la prueba de tensión de cable trenzado de acero, también puede realizar tracción, compresión, flexión prueba de corte para metales y materiales no metálicos. Cilindro de aceite colocada debajo, puede ajustar el espacio de prueba libremente, con sistema automático de pinza hidráulica, columnas ajustables en la estructura de marco principal. Use de alta calidad de piezas y componentes electrónicos importados para la fabricación de circuitos, el software operativo está basado en Windows.

Características

1. 2postes verticales, cromado duro, fácil instalación de mandíbula hidráulica, la posición de la fractura de tensión en el medio de la muestra.

2. Con piezas de alta calidad, motor importado, columna de acero gruesa, placas y vigas

3. Columna de Non-corrosion y polos de tornillos para garantizar la aplicación de largo plazo.

4. Trabajo estable

Datos técnicos principales

Gama de prueba: 0-1000KN, 0-600KN

Error:<±1%

Distancia máxima de tensor:1000mm

Distancia de pistón: 250mm

Voltaje de funcionamiento: AC380V, 3 fases

Potencia del motor de la bomba de aceite: 2.0KW, 1.5KW