无锡贝瑞斯机械设备有限公司

WUXI BALANCE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD

Add: D1112, No.158, Wangzhuang Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-510-83115339    Fax: 0086-510-83113616    Mobile: 0086-158-616-98920

Skype: platform_balance       MSN: platform_balance@hotmail.com

Email: angela@cnplatform.com            Web: www.cnplatform.com

Contact: Angela Wang

COTIZACION

A: Sr. Miguel Angel

| Plataforma Elevadora Articulada – Tipo Arrastre |
| --- |
| Modelo | Configuración | Cantidad |
| GKT-8 | Tamaño de la tabla(mm) | 800*600 | 1 conjunto |
|  | Altura de la plataforma (mm) | 8000 |  |
|  | Altura de trabajo(mm) | 9700 |  |
|  | Potencia de elevación (v) | 24 V |  |
|  | Radio máximo(m) | 2.6 m |  |
|  | Ángulo de rotación | 360 grados |  |
|  | Peso propio(kg) | 1280 |  |
|  | Capacidad nominal (kg) | 150 |  |
|  | Tamaño de la máquina (mm) | 4200*1900*2900 |  |
| FOB SHANGHAI PUERTO, CHINA ------ US$ 5,000 / CONJUNTO |

Anterior incluye los siguientes elementos:

| No. | Nombre | Configuración |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de dinámico hidráulico | Importado y montado |
| 2 | Material de Boom | 200*100*5 Soldado de acero del canal de alta resistencia |
| 3 | Material de la plataforma | 4 mm acero laminado Altura de valla : 1m |
| 4 | Material del chasis | 14# acero del canal |
| 5 | Cilindro hidráulico | 95*810*7.5/ 2 pzs para la elevación hacia arriba y abajo 50*40*5/ 4 pzs para el apoyo de la pierna |
| 6 | Volumen hidráulico | 36L, No.46 medio hidráulico |
| 7 | Tubo de medio hidráulico | 48PA Aceite de tubo de doble capa de alta presión |
| 8 | Elemento de sellado hidráulico | Y tipo elemento de sellado,caucho O –rings(NOK) |
| 9 | Modo de operación | cModo eléctrico |
| 10 | Modo de elevación | Energía eléctrica hidráulica |
| 11 | Velocidad de elevación | 0.04-0.07m/s |
| 12 | Modo de viajar | Empuje Manual |
| 13 | Requisito del paquete | No. |
| 14 | Rendimiento de la máquina | Pierna hidráulico automático completo, puede girar 360 grados |
| Nota: El material de conexión adopta la soldadura de gas por arco protegido ( Es más difícil, más largo de la vida y el nivel más alto que la soldadura eléctrica normal) |

Resumen:

- Condiciones de validez: 1 mes

- Pago: USD 100% pagado por adelantado por T / T.

3.  Tiempo de entrega: 30 días laborables después de la recepción del pago.

4.  Garantía: 1 año