Предложение

We supply The CTE Electronic impacting Corona Treatment Machine, this is the newest information and quotations:

Мы поставляем CTE Электронную влияющую обработанную машину коронатор , это новая информация и предложение:

Ⅰ.Особенности:

- Эта машина в основном используется для того ,чтобы сделать обработку на поверхность пластиковой пленки и алюминиевой фольги и т.д.

- Повышение проникающей и адгезионной прочности печатной краски на поверхности пленки.

Ⅱ. Основные технические характеристики

| Модель | CTE-600 | CTE-800 |
| --- | --- | --- |
| Ширина обработки(одна поверхность) | 600мм | 800мм |
| Мощность | 0.75кВт | 0.85кВт |
| Объем машины | 550×350×300мм 850×300×350мм | 550×400×300мм 1000×300×350мм |
| Вес машины | 30кг | 35кг |
| Дина | 38-40dyne/m | 38-40dyne/m |
| Напряжение | 220В, однофазный | 220В, однофазный |

Ⅲ. Предложение (F.O.B Ningbo цена)

| модель | цена |
| --- | --- |
| CTE-600 | 800USD |
| CTE-800 | 900USD |

Наша цена действительна в течение 2 месяца.

Ⅳ. Доставка

В течение 10 дней отгрузки машины, мы производим машины после получения 30% предоплаты.

Оплата : 100% T/T

Гарантийный срок: 1 год

Упаковка: деревянная коробка , нужно оплатить 50 USD / комплект.