Y83/Q-6300C型压紧剪切机(配电机)技术参数

| 序号 | 参 数 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪切缸 | 型 号 | YG550/320-570 | 公称推力 | 6300kN | 630吨 |
|  |  | 行 程 | 570mm | 数 量 | 1只 |  |
| 2 | 压紧缸 | 型 号 | YG180/110-495 | 公称推力 | 630kN×2 | 126吨 |
|  |  | 行 程 | 495mm | 数 量 | 2只 |  |
| 3 | 左压板缸 | 型 号 | YG180/110-670 | 公称推力 | 630kN X3 | 189吨 |
|  |  | 行 程 | 530mm | 数 量 | 3只 |  |
| 4 | 右压板缸 | 型 号 | YG180/110-670 | 公称推力 | 630kN X3 | 189吨 |
|  |  | 行 程 | 530mm | 数 量 | 3只 |  |
| 5 | 推料缸 | 型 号 | YG220/160-5520 | 公称推力 | 1000kN | 100吨 |
|  |  | 行 程 | 5520mm | 数 量 | 1只 |  |
| 6 | 料箱打开尺寸 | 5000×2000×470mm | L×W×H |
| 7 | 料箱闭合尺寸 | 5000×460×460 mm | L×W×H |
| 8 | 包块尺寸 | 宽 × 高 | 460×（300-460）mm |  |
|  |  | 长 度 | 400、500、600、800mm（可选择4挡） | 100整数倍 |
| 9 | 剪切速度 | 2-3 次/min |  |
| 10 | 可剪切型材 | 方钢：125×125 圆钢：Φ140 钢板：80×450 |  |
| 11 | 打包材料厚度 | ≤5 mm |  |
| 12 | 产量 | 3.0-6.0 t/h |  |
| 13 | 液压油冷却方式 | 风冷却器 |  |
| 14 | 液压系统工作压力 | 25.0（15.0） MPa |  |
| 15 | 电动机 | 型 号 | Y250M-6 | 功 率 | 37 kW |  |
|  |  | 转 速 | 980 r/min | 数 量 | 3台 |  |
| 16 | 柱塞泵 | 型 号 | 250YCY14-1B | 排 量 | 250 ml/r |  |
|  |  | 公称压力 | 31.5MPa | 数 量 | 3台 |  |
| 17 | 抓钢机 | 型 号 | KN20固定式 | 重 量 | 3.5吨 |  |
|  |  | 提升重量 | 1800kg | 臂展范围 | 6500 mm |  |
|  |  | 回转角度 | 360° | 回转速度 | 0-9 r/min |  |
| 18 | 使用电源 | 380V/ 50Нz | 按用户要求 |
| 19 | 外形尺寸 | 13000X4600X3830mm | L×W×H |
| 20 | 设备总功率 | 约125 kW |  |
| 21 | 设备重量 | 约55吨 |  |