## （1）、Presentación de la máquina

### 1、Descripción de la máquina cortadora por láser de fibra L1530AF-1000

Foto de la máquina completa：

1——cabezales de corte de láser    2——máquina de enfriamiento por agua     3——equipo de láser

4——gabinete de control numérico     5——máquina herramienta

La máquina cortadora por láser de fibra se puede hacer el corte plano, también se puedehacer el corte con ángulo, y la borde es muy lisa, es adecuado para el trabajo de corte con alta precision para placa de metal, y el brazo de maquinaria también se puede hacer el corte tridimensional.

## (2)、Los componentes del equipo

L1530AF-1000W：

| Número | Nombre | Marca | Cantidad | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de control numérico | FAGOR8055 | 1set |  |
| 2 | Equipo de láser | 锐科 | 1set | Fibra de 1000W |
| 3 | Motor de eje X/Y/Z | 法格 | 1set |  |
| 4 | Husillo de bolas de precision de eje X/Y/Z | 台湾上银 | 3set |  |
| 5 | Guía lineal de precision de eje X/Y/Z | 台湾上银 | 3set |  |
| 6 | Estación de cambio automático | Producción propia | 1set |  |
| 7 | Sistema de tuberías de alta presión | PARKER | 1set |  |
| 8 | Tres tipos de gas auxiliar Sistema de conversión automática | Producción propia | 1set |  |
| 9 | Cabezal de corte de láser | LaserMech | 1set |  |
| 10 | Fuente de alimentación regulada | 上海稳利达 | 1unidad |  |
| 11 | Sistema de enfriamiento | nacional | 1unidad |  |
| 12 | Sistema de control eléctrico de la máquina herramienta: | 西门子 | 1set |  |
| 13 | Sistema de eliminación de viruta |  | 1set |  |
| 14 | sistema de eliminación de polvo |  | 1set |  |

Cuando la máquina cortadora por láser de fibra se corta algo， como la foto：

## (3) Descripción de parte principal

### Parámetros de la máquina

Rango de corte： 1500×3000mm

Recorrido de eje X： 3100mm

Recorrido de eje Y：  1550mm

Recorrido de eje Z： 120mm

Velocidad máxima de eje (X\Y)：30m/min

Velocidad maxima de eje Z：10m/min

Capacidad de alimentación mínima：0.01mm

Precisión de posicionamiento：±0.03mm/m

Precisión de posicionamiento repito：±0.01mm

Tiempo de desaceleración de arranque y de apagado：0.1s

Largo total de máquina：4085mm

Ancho total de máquina：2840mm

Altura total de máquina：1700mm

Peso total de máquina：4500Kg

Capacidad de carga total de máquina：900Kg

### 2）Gabinete de control

El gabinete de control se aplica el sistema de control numérico FAGOR-8055，se aplica el procesador de 32 bits MOTOROLA，con respuesta rápida，alta capacidad de anti-interferencia，y la precision de control es alta，la función de control es estable，el autodiagnóstico y la capacidad de adaptación es muy fuerte y etc.

3）Cabezal de corte de láser

El producto FDH9012 es un cabezal de corte de láser de fibra con alta potencia por Laser Mechanisms, Inc. se puede compatible con cualquier equipo de láser nacional y internacional, es un producto muy bueno.

### 4）Equipo de láser: 中国产锐科

El equipo de láser de fibra 锐科 es con función confiable, estructura compacta, semiconductores bomba fuente larga vida, sin mantenimiento, la eficiencia de conversión eléctrico - óptica es muy alta, y en el rango de potencia, el ángulo de divergencia del haz y la calidad del haz totalmente coherente.

Parametros técnicos del equipo de láser

| Número | Nombre | Tipo | Parámetros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de láser de fibra （锐科1000 vatios ） | Longitud de onda | 1070nm |
|  |  | Potencia de salida nominal | 1000W |
|  |  | Calidad de rayo de luz（BPP） | <0.373 mm*mrad |
|  |  | Modo de trabajo de láser | modulación continua |
|  |  | Frecuencia de modulación | 50KHZ |
|  |  | Método de enfriamiento | Por agua |
|  |  | Capacidad de corte máxima | acero carbono：≤10mm acero inoxidable：≤6mm aleación de aluminio：≤5mm |  |  |  | Fuente de alimentación de entrada | Simple fase 220VAC |  |  |  | Consumo de electricidad | 4KW |  |

5）Máquina de enfriamiento por agua

Se aplica la máquina de enfriamiento por agua con doble temperatura y control, así es mejor para el enfriamiento del equipo de láser y los elementos ópticos.

La forma de la máquina de enfriamiento por agua es como la foto：

（4） Muestras de corte

Precio:

# Text boxes

2

3

4

5

1