Многофункциональная машинна для обработки шин

Модель: BM503-S

Часть1: Основные черты:

1.	В согнутом элементе, угол изгиба NC управлен(комбинированное управление PLC, решетки и сенсорного экрана), что имеет хорошую точность и просто в эксплуатации.

2.	Для элемента пробивки,это очень удобно для снятия и мены инструментов.

3.	Элемент резки принимает метод среза при пробивании, вертикальность торцевой поверхности гарантирована, без модификации изделия и торцевая поверхность является яркой и хорошим внешним видом.

4.	Машина использует две рабочих стола и действительно добился одновременной работы трех рабочих станций и позволяет избежать помех друг от друга.

5.	Машина оснащена автоматической системой заливки масла и выпуской системой, которая проста в эксплуатации и имеет функции охлаждения.

Часть2:Основные параметры:

| Размер рабочего стола (мм) | Вес машины (кг) | Кол-во мотора | Общая мощность мотора(КВТ) | Рабочее напряжение | Гидравлические станцииКол-во*Режим(Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1PstP:1500*1200 2PndP:840*370 | 1500 | 3+1 | 11.47 | 380V | 3*31.5 |
| Метод управления: PLC+Угол изгиба NC управление |
| Блок пробивки |
| Пункт | Единица | Материал | Толщина (мм) | Макс. диаметр отверстия пробивки |
| Способность пробивки | мм | Медь / Алюминий | 15/15 | 25мм |
| Макс. сила пробивки | KN | 500 |
| Ход цилиндра | мм | 50 |
| Блок резки |
| Пункт | Единица | Материал | Макс.толщина (мм) | Макс. ширина |
| Способность резки | мм | Медь / Алюминий | 15/15 | 160/160 |
| Макс. сила резки | KN | 500 |
| Ход цилиндра | мм | 50 |
| Согнутый элемент ( Управление угола изгиба NC ) |
| Пункт | Единица | Материал | Макс.толщина (мм) | Макс. ширина | Точность гибки |
| Способность гибки | мм | Медь / Алюминий | 15/15 | 160/160 | +/- 0.5º |
| Макс. сила гибки | KN | 350 |
| Ход цилиндра | мм | 240 |
| Макс. размер обработки при выполнении вертикального изгиба: ширина * толщина = 100мм * 10мм |

Часть 3: Общее описание каждого рабочего блока

Блок Перфорация

Быстрая смена штампа реализуется без каких-либо требований по инструменту, и машина может закончить круглый дырокол, продолговатый дырокол двойной дырокол, тиснение, пресс медного бара, срезу медного бара и т.д.

Блок Срезы

Два вида срезы для вашего выбора.- вырезка и одиночная срез.ам

Для вырезки, вертикальность торцевой поверхности гарантирована, без модификации изделия и торцевая поверхность является яркой и хорошим внешним видом. Но она  немного расходует сырья.

Для одиночной срезы, есть малый угол скоса на изделий, но она  не расходует сырья.

Блок изгиба

Ровный((горизонтальный) изгиб, вертикальный изгиб, изгиб кривой трубы, концевое звено и  медный изгиб шин могут может осуществляться через изменение штампа. Штамп изменяется просто и легко.

Часть 4: Стандарты  дополнительных деталей

1.	Пробивка

Круглые и продолговатые отверстия всего 8 комплектов, размер согласно требованию клиента

2.	Вертикальный изгиб  1комплект

3.	Горизонтальныйи згиб 1комплект

4.	Тиснение  1комплект

5.	Резка  1комплект

Примечание: штамп концевого вена не входит в стандарты деталей, если это необходимо, сообщите нам размеры кабеля, пожалуйста.

Образы изделия