无锡贝瑞斯机械设备有限公司

WUXI BALANCE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD

Add: Baolu Road, Qianzhou Industrial Zone, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-510-83115339    Fax: 0086-510-83113616    Mobile: 0086-158-616-98920

Skype: platform_balance       MSN: platform_balance@hotmail.com

Email: angela@cnplatform.com            Web: www.cnplatform.com

Contact: Angela Wang

COTIZACIÓN

A: Sr. Raymond                              Nº de cotización: 13BRS030604

| Plataforma de Trabajo Elevadora de Tijera Fija |
| --- |
| Modelo | Configuración | Cantidad |
| SJG2.5-2 | Altura de cierre(mm) | 480 | 1 conjunto |
|  | Altura de elevación(mm) | 2000 |  |
|  | Altura máxima de la plataforma (mm) | 2480 |  |
|  | Tamaño de la tabla(mm) | 3200*2500 |  |
|  | Capacidad nominal (kg) | 2500 |  |
|  | Potencia del motor(kw) | 4.0 |  |
|  | Cilindro hidráulico | Φ100mm (2 pcs) |  |
|  | Voltaje | 230V/3 fases /60Hz |  |
| FOB SHANGHAI PUERTO, CHINA ------ US$ 4,800 / CONJUNTO (Será entregado por LCL con productos de otros clientes.) La plataforma de elevación fija, necesita cavar hoyo primero. Le suministraremos el dibujo de hoyo después de hacer la transacción. |

Anterior incluye los siguientes elementos (SJG2.5-2):

| No. | Nombre | Configuración |
| --- | --- | --- |
| 1 | Material de la plataforma | 5 mm placa de diamante contra el deslizamiento Barandilla 1000mm |
| 2 | Marco de la Plataforma | Q345B acero al manganeso de alta resistencia 100*40*4 tubo rectangular |
| 3 | Haz principal de material de tijera | Q345B acero al manganeso de alta resistencia 180*65*6 tubo rectangular |
| 4 | Cilindro hidráulico | Diámetro : 100mm (2 pzs) |
| 5 | Tubo de aceite de alta presión | Manguera de goma de alta presión de doble capa de malla de acero 602-0802-48.0MPa |
| 6 | Medio hidráulico | 32# medio hidráulico resistente al desgaste |
| 7 | (Eléctrica) aplicación | Relé, Contactor, Botón , etc |
| 8 | Elemento de sellado | UHP, Y tipo elemento de sellado, goma O -anillos |
| 9 | Unidad de potencia | 4.0kw (Motor, bomba de rueda y la válvula de solenoide integralmente) |
| 10 | Voltaje | 230V/ 3 fases/ 60HZ |
| Nota: 1. El material de conexión adopta la soldadura por arco protegido de gas ( Es más difícil, más largo de la vida y el nivel más alto que lo normal soldaduras eléctricas) 2. El producto equipa dispositivo de descenso de emergencia, dispositivo de prevención de explosiones, dispositivo de protección contra sobrecarga. 3. Pin central y el pin del borde: tratamiento térmico |

Resumen :

- Condiciones de validez: 1 me

- Pago : USD 100%  pagado por adelantado por T / T.

3.  Tiempo de entrega: 20-30 días laborables después de recibir el pago.

4.  Garantía: 1 año