Cotización

Nombre :  JMQ-320Y Máquina Cortadora y Troqueladora Rotativa

Especificaciones: Por favor, vea la lista abajo.

FOB Precio: USD 7400

Destino : Puerto Ningbo, China

(Obsérvese por favor que la tasa de cambio del USD / RMB finalmente se decidió cuando el contrato de fecha de entrada en vigor)

Tiempo de Entrega: dentro de los 30 días laborables después de recibir el depósito

Término del Pago: 100% T/T, 30 %T / T por adelantado como depósito, y el equilibrio antes de enviar el equipo de nuestra planta.

Instalación : El vendedor enviará un técnico para la instalación, si el cliente necesita. El cargo de alojamiento, la comida y los boletos aéreos de ida y vuelta , USD60 salario por día para el ingeniero debe ser pagado por el comprador. La duración normal de la instalación es de 7 días, el comprador no tiene que demorar menos que la condición especial.

(Nota: La máquina puede ser enviado sólo después de inspección.)

iempo de garantía:  1 año

Embalaje : caja de madera

Especificación :

Nombre: JMQ-320Y Máquina Cortadora y Troqueladora Rotativa

Parámetros Técnicos:

  - Material de troquelado: adhesivo de papel, película de poliéster, etiqueta

  - Anchura de troquelado: 320mm

  - Longitud de troquelado: 177-380mm

  - Velocidad de troquelado: 70m/min

  - Velocidad de corte longitudinal : 75m/min

  - Exactitud de posicionamiento: ±0.1mm

  - Diámetro de desenrollado: ￠500mm

  - Diámetro de enrollamiento: ￠480mm

  - Potencia del motor principal: 2.2kw

  - Potencia total: 4kw

  - Estructura mecánica: Hierro y acero

  - Suministro de voltaje : 220v

  - Peso de la máquina: 600kg

  - Tamaño : (L)1600x(W)900x(H)1300

Configuración ：

Sistema de control principal: esta máquina se controla mediante la pantalla digital. Cuenta con múltiples funciones como detección de bordes y detección de blancos.

Motor principal: adoptar monofásica AC 2.2KW frecuencia variable para controlar

Sistema de corte:Adoptado con embrague de polvo magnético y el freno de polvo magnético para el control de la cuchilla de corte  y la sincronización de corte.

Motor: adoptar Mitsubishi.

Recogida de residuos: control motor independiente

Componentes eléctricos y neumáticos de bajo voltaje: Schneider

Rectificación : Puerto óptico analógico y control (Kontec)

Convertidor de frecuencia：Inovance Convertidor