Запрос о возможности интегрирования гидростанции высокого давления (ГСВД) нашей разработки - в комплекс для  гидроабразивной

1.  Просьба разъяснить, возможна ли интеграция стола L 4020 с нашей ГСВД, при следующих условиях (см. рис.1):

- используется только координатный стол с программно   управляемым движением,

-  его комплектная гидростанция высокого давления переводится в резерв, при этом (программно или организацией внешних перемычек), отключается (если она имеется) система блокировок станции (на процесс движения стола),

-  ГСВД нашей разработки оперативно управляется с собственного пульта, и используется вместо зарезервированной комплектной станции, при этом станок и гидростанция работают автономно, за исключением нижеуказанного,

-  при начале обработки изделия, стол вашей фирмы выдаёт на ГСВД нашей разработки дискретный сигнал типа «сухой контакт»- «Включить струю обработки»,

-  стол вашей фирмы реагирует на дискретный сигнал типа «сухой контакт»- «Стоп программа», формируемый в ГСВД нашей разработки, при этом прекращается движение стола. Данный сигнал формируется, в том числе, и при неисправности гидростанции.

Повторный запуск программы производится с пульта управления станком.

# РИС. 1

2. Если обмен двумя дискретными командами, приведённый в п.1 – невозможен из-за отсутствия в схеме стола вашей фирмы дискретных входов/выходов, может быть есть возможность организовать данный обмен по информационному каналу (см. рис. 2)?

# РИС.2

При разработке системы управления, предполагалось, что для обработки заготовок, будет приобретён отечественный, серийно выпускаемый координатный стол, с системой управления СУ ЧПУ, содержащей резервные дискретные сигналы для сервисного обмена с внешними устройствами управления и контроля.

2. Предполагалось, что СУ СВД, с целью оперативного управления и контроля  процесса обработки, от местного пульта управления (см. рис. 1) будет выдавать на СУ ЧПУ следующие дискретные команды типа – «сухой контакт»:

2.1 Запуск программы ЧПУ от кнопки без фиксации - на одновременное, заранее запрограммированное движение по двум координатам (X, Y) в горизонтальной плоскости, и вертикальной координате Z.

2.2  Остановка программы ЧПУ от кнопки без фиксации.

2.3  Возврат по контуру от кнопки без фиксации.

2.4  Подъём резака