全自动液压升降平台

技术要求

规格型号： SJPT-QZD-05-6

额定载荷：500KG

最大高度：6000mm

最低高度：3000mm

台面尺寸：1700*750mm

底盘尺寸：1900*800mm

护栏高度：1100mm

电机功率:3KW

电压:48V

控制电压：24V

起升控制方式：自动

上升时间：3分钟

下降速度：3m／分

行走控制方式（含转向）：自动

行走电机功率：3KW

行走轮（实芯胎）规格：450-8

电瓶规格:130AH*6

整机重量： 1960kg

固定支腿：无

材料说明

车身：14#槽钢、16mm热轧铁板

台面：3mm花纹钢板

底盘：14#槽钢、16mm热轧铁板

实芯轮胎：聚氨酯脚轮

动力单元：无锡德利

电器：中国正泰

电镀部件：销轴

销轴：40落（高频热处理）

电瓶：苏枫

控制简单原理：通过电动按钮操作可前进后退，左拐右拐，上下升降，全自动行走。