Lista de producción y precio

| Modelo | STNDP-801AB4 |
| --- | --- |
| FOB ShangHai | $29,800 |
| Tamaño de grabado máximo | 300*400*100 (15.7''x11.8''x3.9'') |
| Tipo de láser | diodo bombeado Nd:YAG, láser verde 532nm, 3000Hz |
| Ancho de pulso | ≤6ns |
| Velocidad de grabado | Máximo: 3000 puntos/s; Normal: 2800 puntos/s |
| Diámetro de puntos | 20-40μm |
| Precisión de localización repetido | ＜10μm |
| Tiempo de trabajo continuo | >24 horas |
| Enfriamiento | Aire |
| Vida útil de módulo de láser diodo | ＞12000 horas |
| Consumo de potencia | ＜800W |
| Conexión eléctrica | simple 220V o 120V (+/-10%); 50Hz o 60Hz |
| Caso típico para el normal Velocidad de grabado | Tamaño del crystal: 50*80*50mm patrón: 300000 puntos Tiempo de grabado: ＜2 minutos |
| Garantía | 2 años (1 año para diodo) |
| Formato de archivo | JPG、BMP,、DWG、DXF、3DS etc. |
| Demandas de funcionamiento | Temperatura de la habitación: 5--35℃, Humedad de la habitación: ＜70%, sin condensación |
| Peso | 115Kg |
| Tamaño de máquina (L*W*H)(mm) | 960*760*770 (37.8''x29.9''x30.7'') |
| Tamaño de empaque (L*W*H)(mm) | 1240x860x1040 |