| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм | Кол-во | Масса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные элекросварные прямошовные Труба тип 1 -426х9 - К42 KCV не менее 24,5 Дж/см2 с заводским трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ Р 51164- 98 толщиной не менее 2,2 мм конструкции №1- наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие по ТУ 1394-015- 05757848-2005 | ГОСТ 20295-85 | п.м | 2267,0 | 95,40 | в том числе технол. резерв 22,1 м |
| 2 | Трубы стальные элекросварные прямошовные Труба тип 1 - 426х7- К42 KCV не менее 24,5 Дж/см2 с заводским трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ Р 51164- 98 толщиной не менее 2,2 мм конструкции №1- наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие по ТУ 1394-015- 05757848-2005 | ГОСТ 20295-85 | п.м | 10916,0 | 75,10 | в том числе технол. резерв 107,1 м |
| 3 | Трубы стальные элекросварные прямошовные Труба тип 1 - 426х6 - К42 KCV не менее 24,5 Дж/см2 с заводским трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ Р 51164- 98 толщиной не менее 2,2 мм конструкции №1- наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие по ТУ 1394-015- 05757848-2005 | ГОСТ 20295-85 | п.м | 43839,1 | 64,90 |  |
| 4 | Труба 325х5 ГОСТ 10704-91 Вст3сп ГОСТ 10705-80* |  | м | 22,0 | 39,5 |  |
| 5 | Труба электросварная Ø426х8 К50 в заводской изоляции усиленного типа(конструкция N1 ГОСТ Р 51164-98), наружное антикоррозионное покрытие по ТУ1394-015-05757848-2005 | ТУ 1383-034-05757848-2008 | м | 58,0 | 84,20 |  |
| 6 | 3.1 325х8 ГОСТ 8732-78* 09Г2С ГОСТ 8731-87 |  | м | 31,3 | 62,54 |  |
| 7 | Труба электросварная прямошовная Ø1220х14-17Г1С-У-К55 в заводской изоляции усиленного типа(конструкция N1 ГОСТ Р 51164-98), наружное антикоррозионное покрытие по ТУ 1390-014-00186654-2010 | ТУ 14-158-153-2005 | м | 19,3 | 425,32 |  |
| 10 | Труба 426х7 ГОСТ 20295-85 , с гидроиспытанием, Ст20 К42, с заводской изоляцией (конструкция №1) по ГОСТ 51164-98: 100% контроль неразрушающим методом | ГОСТ 20295-85 | п.м | 22,45 |  |  |
| 14 | Труба 273x5 | ГОСТ 10704-91 | м | 60 |  |  |
| 15 | 426x12 |  | м | 10 |  |  |
| 16 | Труба 530х8 ГОСТ10704-91 Вст3сп ГОСТ10706-76* с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием по ТУ 1394-015-05757848-2005 (заводская изоляция усиленного типа, конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98, толщиной не менее 2,2 мм) |  | м | 833,50 | 107,50 |  |
| 17 | Трубы стальные элекросварныепрямошовные Труба тип 1 - 325х5 - К42 KCV не менее 24,5 Дж/см2 с заводским трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ Р 51164- 98 толщиной не менее 2,2 мм конструкции №1- наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие по ТУ 1394-015- 05757848-2005 в том числе отводы холодногнутые: | ГОСТ 20295-85 | п.м | 50033,2 | 41,60 | в том числе технол. резерв 495,4 м |
| 18 | Трубы стальные элекросварныепрямошовные Труба тип 1 - 325х6 - К42 KCV не менее 24,5 Дж/см2 заводским трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ Р 51164- 98 толщиной не менее 2,2 мм конструкции №1- наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие по ТУ 1394-015- 05757848-2005 в том числе отводы холодногнутые: | ГОСТ 20295-85 | п.м | 3929,80 | 49,30 | в том числе технол. резерв 38,9 м |
| 19 | Трубы стальные элекросварныепрямошовные Труба тип 1 - 325х7 - К42 KCV не менее 24,5 Дж/см2 с заводским трехслойным полимерным покрытием по ГОСТ Р 51164- 98 толщиной не менее 2,2 мм конструкции №1- наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие по ТУ 1394-015- 05757848-2005 | ГОСТ 20295-85 | п.м | 438,7 | 57,20 | в том числе технол. резерв 4,3 м |
| 20 | Труба стальная электросварная прямошовная в заводской изоляции 325х6- 17Г1С-У-К52 | ТУ 1383-034-0577848-2008 | м | 72 | 57,3 |  |
| 21 | Труба стальная электросварная прямошовная в заводской изоляции 325х6- 17Г1С-У-К52 | ТУ 1383-034-0577848-2008 | м | 72 | 57,3 |  |
| 22 | Труба стальная электросварная прямошовная 325х6-13Г1С-У-К55 | ТУ 1383-034-0577848-2008 | 5 | 54,9 |  |  |