技术特点

工作台尺寸
• X轴: 2, 3 和 4 米;
• Y轴: 达到 6 米或更多；
• 其他尺寸根据需求而定。

速度参数
• 头移动的最大速度: 35 米/分钟;
• 切割的最大速度 25 米/分钟.

精确度 (在温度为 20 °С +/-2 °С时)
• 线性精确度: +/- 0,05/500 毫米;
• 定位的线性精确度:  +/- 0,08 毫米;
• 重复率 (定位):  +/- 0,025 毫米;
•该数据符合 ISO 230-2标准和NMTBA适用规格。

驱动系统
• 交流电数字无电刷伺服电动机带有可调节的供料；

• 沿着X和Y坐标的驱动 - 带驱动离合器的滚珠丝杠；
• 沿着X和Y轴的滚珠导轨系统；

• 自动润滑系统.

| 设备 | Dynamic Waterjet | 传统的 | CNC 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z 轴 | 电机驱动的 | 气动的 | 从伺服电动机开始 |
| 沿着Z轴的冲程 | 200 毫米 | 250毫米 | 200 毫米 |
| 控制系用 | FlowMaster | FlowMaster | Sinumerik 840Di |
| САП | FlowMaster | FlowMaster | 整体化 |
| 可移动的控制台 | • | • | • |
| 手动控制装置 | – | – | + |
| 切割头的数量 PASER ECL Plus(磨料) | 最多 2 | 最多 4 | 最多 2 |
| 改装套件用于清洁 PASER ECL Plus 用水射流 | + | + | + |
| 切割头数量WATERKNIFE(净水) | – | – | 最大. 8 |
| 定心装置 UltraPierce | + | + | + |
| 带有防碰撞保护的高度传感器/ 不带防碰撞保护的高度传感器 | + | • | + |
| 增压泵 | o | o | o |
| 泵HyPlex | o | o | o |
| 冷却系统 (建议只用于增压泵) | + | + | + |
| 用于切割的水处理系统 | + | + | + |
| 带有水位调节器的射流接收机 | • | • | • |
| 去除磨料残渣的装置 | + | + | + |
| 激光指示器 | + | + | + |
| 夹紧--张紧装置 | • | + | + |
| = 选择 + = 根据特殊订单 – =不适用 • = 批量的 | 更改的权利保留 |