Предложение

Мы предоставляем разрезальную и перематывающую машину для стретч-пленки и пленки для сохранения свежести серии DYRW, это новейшая информация и предложения:

Ⅰ.Особенности:

1. Это машина последнего типа в Китае для перемотки стретч-пленки. Она полная автоматическая для перемотки и резки.

2. Использует сенсорный экран с PLC. Гарантирует работу более правильную и легкую.

3. Скорость управляется системой: Двигатель переменного тока + инвертор

4. Конвейер является брендом Teflong, который импортируется из Германии. Это очень сильный.

Ⅱ.ПРИМЕНЕНИЯ

1. Это является многофункциональный станок своего рода интегрирован с резкой и перемоткой.

2. В основном он используется для разрезки стретч-пленки большого размера или большого рулона в маленькие, что позволяет избежать двухуровневые пленки и улучшает технический индекс продуктов, таких как уровень и качество внешнего вида и т.д.

Ⅲ. Основные технические параметры

| Модель | DYRW-500 |
| --- | --- |
| Ширина готового продукта | 500мм |
| Мощность двигателя | 1,5квт |
| Линейная скорость машины | 400м/мин |
| Режим поставки рулона | Ручным способом |
| Диаметр оригинального рулона (макс.) | φ400мм |
| Ширина оригинального рулона (макс.) | 500мм |
| Спецификация сердцевины оригинального рулона | 3" |
| Ширина рулона после перемотки | 500мм |
| Диаметр рулона после перемотки (макс.) | φ300мм |
| Спецификация сердцевины рулона после перемотки | 3",2", 1" |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 1,4×1,1×1,1м |
| Вес | 0,7тонн |

Ⅳ. Предложение ( цена F.O.B порт Нинбо)

| Модель | Цена |
| --- | --- |
| DYRW-500 | 4500USD |

Our price valid period last for 1 months.

Ⅴ. Доставка

Доставка машины за 20  дней, мы будем производить машину после получения 30% аванса.

Условие оплаты: 100% T/T

Срок гарантии: 1 год

Упаковка: с стретч-пленкой и пузырчатой пленкой.

Также может быть упакован деревянным яшиком(вам надо оплатить дополнительную плату)