| № п/п | Общие характеристики системы | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |
| 1.1 | Наименование марка оборудования | Сушильный шкаф СЭШ-3МЭ с электронным блоком |
| 1.2 | Срок поставки оборудования | Не более 20 дней с момента подписания контракта |
| 1.3 | Срок предоставления гарантии (со дня ввода в эксплуатацию), не менее | 12 месяцев |
| 1.4 | Год выпуска, не позднее | 1 кв. 2013 г. |
|  | Документация: |  |
| 1.5 | Наличие сертификата соответствия (внесено в госреестр СИ) | Наличие |
| 1.6 | Наличие паспорта на русском языке | Наличие |
| 2 | Технические требования: |  |
| 2.1 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 1200 |
| 2.2 | Электропитание, В/Гц, не более | 220/50 |
| 2.3 | Максимально допустимый нагрев сушильной камеры, 0С, не более | 150 |
| 2.4 | Рабочая температура сушильной камеры, 0С, не более: - для предварительного просушивания - для сушки | 105 130 |
| 2.5 | Время разогрева шкафа, мин. не более: до 105 0С до 130 0С | 10 15 |
| 2.6 | Вместимость вращающегося рабочего стола, бюкс, шт., не менее: сетчатых металлических | 5 10 |
| 2.7 | Скорость вращения стола, об/мин., не менее | 5 |
| 2.8 | Габаритные размеры, мм, не более | 655х360х412 |
| 2.9 | Масса, кг, не более | 20 |
| 3 | Комплектация: |  |
| 3.1 | Бюкса металлическая, шт. | 10 |
| 3.2 | Бюкса сетчатая, шт. | 5 |
| 3.3 | Щипцы тигельные, шт. | 1 |
| 3.4 | Трубка выхлопная, шт. | 3 |
| 3.5 | Заглушка, шт. | 5 |
| 3.6 | Охладитель, шт. | 1 |
| 3.7 | Сушильный шкаф СЭШ-3МЭ | 1 |