| 序号 | 系统总体的技术规格 | 客户要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求: |  |
| 1.1 | 设备的型号名称 | 干燥柜（СЭШ-3МЭ小尺寸的干燥室，其中带有一层绝缘层和一个装载用的门，名称为“量瓶” ）带有电子部件 |
| 1.2 | 设备的供货期限 | 从签署合同之日起不超过20天 |
| 1.3 | 保修期限(从使用之日起), 不少于 | 12 月 |
| 1.4 | 出产年份, 不晚于 | 2013年1月份 |
|  | 文件: |  |
| 1.5 | 现有的合格认证书 (在俄罗斯联邦国家注册局注册的) | 现有的 |
| 1.6 | 现有的俄语版的出厂证书 | 现有的 |
| 2 | 技术要求: |  |
| 2.1 | 消耗功率, W, 不超过 | 1200 |
| 2.2 | 电源, V/Hz, 不超过 | 220/50 |
| 2.3 | 干燥室允许的最大加热温度, 0С, 不超过 | 150 |
| 2.4 | 干燥室的工作温度, 0С, 不超过: - 用于预干燥 -用于干燥 | 105 130 |
| 2.5 | 柜的预热时间, 最小 不超过: 达 105 0С 达130 0С | 10 15 |
| 2.6 | 旋转工作台的容量, 量瓶, 个, 不少于: 网状的 金属的 | 5 10 |
| 2.7 | 台面旋转的速度, 转/分钟., 不小于 | 5 |
| 2.8 | 外形尺寸, 毫米, 不超过 | 655х360х412 |
| 2.9 | 重量, 千克, 不超过 | 20 |
| 3 | 配套: |  |
| 3.1 | 金属量瓶, 个. | 10 |
| 3.2 | 网状量瓶,个. | 5 |
| 3.3 | 坩埚钳, 个. | 1 |
| 3.4 | 排气管, 个. | 3 |
| 3.5 | 塞子, 个. | 5 |
| 3.6 | 冷却器, 个. | 1 |
| 3.7 | 干燥柜 （СЭШ-3МЭ小尺寸的干燥室，其中带有一层绝缘层和一个装载用的门，名称为“量瓶” ） | 1 |