Tecnología de recalcado
1) Recalcadora y roscadora de varilla de refuerzo

| Rango de diámetro de varilla: | φ16－φ40 |
| --- | --- |
| Flujo de bomba de aceite: | 5L/min |
| Potencia nominal: | ＜60Mpa |
| Potencia del motor eléctrico: | 4KW |
| Distancia de desplazamiento del pistón: | 100mm |
| Dimensión (mm): | 1225×570×1100mm |
| Peso: | 597Kg |

Esta máquina es la máquina preparativa para la conexión de la varilla en labores de construcción. Su función principal es la parte final de varillas para elevar la varilla y, por tanto, ampliar la fuerza del extremo de la varilla de la forja.
2) Alisadora de varilla de refuerzo

| Rango de diámetro de varilla | φ16－φ40 |
| --- | --- |
| Velocidad de alisado | 32r/min |
| Velocidad de retroceso | 64r/min |
| Potencia del motor eléctrico | 2.4/3KW |
| Distancia de movimiento del cabezal | 150mm |
| Dimensión (mm): | 1325×570×1070mm |
| Peso: | 537Kg |

Esta máquina se utiliza para cortar el hilo de rosca para extremo de la varilla después de forja fría
Principio de funcionamiento
Primero, use Rebar molestando a máquina a la parte final de la varilla de la forja

A continuación, utilice la barra cortadora de hilo de acero para cortar el hilo de rosca para extremo de la varilla después de forja fría

En tercer lugar, utilice el acoplador para vincular los dos extremos de la varilla.
Acoplador roscado paralelo
Los parámetros de acoplador de recalcado:

| Tamaño | D(±0.5)mm | L(±1) mm | P |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ16 | 26 | 40 | 2.5 |
| Φ18 | 29 | 44 | 2.5 |
| Φ20 | 32 | 48 | 3 |
| Φ22 | 36 | 52 | 3 |
| Φ25 | 40 | 60 | 3.5 |
| Φ28 | 44 | 66 | 3.5 |
| Φ32 | 50 | 72 | 4 |
| Φ36 | 56 | 80 | 4 |
| Φ40 | 62 | 90 | 4 |