Cotización

| 1.Puerto de embarque: Puerto Shanghai 2.Forma de pago: 30% T/T como depósito，70% T/T de saldo antes de enviar la mercadería 3.Forma de empaque: bandeja de hierro 4.Plazo de entrega: 25 días. |
| --- |
| Manipulador para soldadura |
| Modelo： | YZH-3040 (móvil con rotación /fijo con rotación) |
| Movimiento de elevación vertical : | 3000mm |
| Movimiento de separación de la viga : | 4000mm |
| Tamaño de la pieza de trabajo : | 700—3000mm |
| Ángulo de rotación del marco : | ±180° |
| Velocidad de elevación de la viga : | 1 m/min |
| Velocidad de alimentado de vigas : | 0.2-2m/min |
| Velocidad de carrito alimentación de vigas : | 0.25m/min |
| Distancia de rieles del carrito : | 1500mm |
| Cotización （sin máquina de soldadura）: | USD/set, FOB shanghai |