Автоматическая формовочная машина для гамбургеров(LTHF-100)

Автоматическая формовочная машина для гамбургеров может автоматически выполнять различные процедуры, такие как формирование и выход мясной начинки и образует полностью автоматическую линия сборных продуктов, когда связана с дробильной машиной, давильным прессом, декатировочной машиной,  скороморозильным аппаратом и упаковочной машиной, делясь хорошими характеристиками высокой производственной мощности и стабильного качества.

Нержавеющая сталь и другие специальные материалы для пищевой принимаются для всей машины, чтобы сделать его соответствовать гигиеническим нормам. Легко чистится и соответствует европейским стандартам безопасности для электронного дизайна прибора. Универсальный с широким диапазоном применимых сырьев и различных продуктов

| Тип | Мясо | морепродукт | овощ | другие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье | Курица, говядина, свинина, и т.д. | Рыба, креветки. и т.д. | Картофель, тыква, морковь, зеленая фасоль и т.д. | Смесь из мяса и овощей |
| Продукты | Гамбургер, Куски мяса на шампуре, куриные куски | Рыбная отбивная, гамбургер, темпура, жареный рыбный кекс | Картофельные котлеты, блин тыквы, гамбургер торт с овощями | Пирог гамбургера, Канто варенная еда |

Технические параметры:

| Производительность (штук/час) | Толщина гамбургера | Макс. диаметр | Объем бункера | Мощность | Вес оборудования | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100 | 8-15мм | 100мм | 30Л | 0,55квт | 100кг | 715*600*1400мм |

Срок поставки: 20-30дней

Продукты могут быть изготовлены: