SMART-320 Ротационная машина высокой печати с периодической подачей краски подходит для производства этикеток

Дополнительные устройства :

Оборудование для высечки (магнитный цилиндр)

Оборудование отверждения ультрафиолетового излучения (ширина ящика для лампы в пределах 140мм)

Флексографическая печатная машина для UV покрытия

CCD камера

Техническая характеристика:

| Макс. ширина полотна | 310мм |
| --- | --- |
| Макс.ширина печати | 300мм |
| Повтор печати | периодический 50-260мм полный оборот 55~96T(174.6-304.8мм) |
| Цвет | 2-9 цветов |
| Толщина подложки | 0.1~0.3мм |
| Скорость машины | периодический 250оборотов /мин полный оборот 75м/мин |
| Макс. диаметр размотки | 700мм |
| Макс. диаметр намотки | 700мм |
| Общая мощность | 17.3кВт (Не включая UV) |
| Электропитание | 380В/переменный ток . Трехфазный 50/60Гц 50А |
| Габаритный размер(Д*Ш*В) | 6800*1600*1400мм |
| Вес машины | 6800кг /6 цветов |

LRY-330/450 Штабельная Флексографическая машина

Дополнительные устройства :
1.Одноместный укладчик  2.UV единица  3.Устройство холодной фольги

Техническая характеристика :

| Модель | LRY-330 | LRY-450 |
| --- | --- | --- |
| Макс. ширина полотна | 330мм | 450мм |
| Макс.ширина печати | 320мм | 440мм |
| Повтор печати | 180мм-380мм/мин | 180мм-380мм/мин |
| Цвет | 2~6 | 2~6 |
| Толщина подложки | 0.1~0.3мм | 0.1~0.3мм |
| Скорость машины | 10м-80м/мин | 10м-80м/мин |
| Макс. диаметр размотки | 650мм | 650мм |
| Макс. диаметр намотки | 650мм | 650мм |
| Вращательные резательные станции | 3 | 3 |
| Мощность главного двигателя | 2.2кВт | 2.2кВт |
| Главное электропитание | 380В/переменный поток 3 фазы 50Гц | 380В/переменный поток 3 фазы |
| Габаритный размер(Д*Ш*В) | 2420*1020*2740 | 2420*1020*2740 |
| Вес машины | 2500кг/5 цветов | 3000кг /5 цветов |

MQ-320 Высекальная машина для обработки рулонных клейких этикетков

Дополнительные устройства :
1. Устройство горячей фольги

2. Ламинирующее устройство
3. Устройство звездочки

Техническая характеристика:

| Скорость высечки | 20-180 раз/мин |
| --- | --- |
| Макс. диаметр размотки | 500мм |
| Макс. ширина полотна | 320мм |
| Макс. ширина высечки | 300мм |
| Макс. длина высечки | 290мм |
| Точность позиционирования | +-0.1мм |
| Общая мощность | 2.7кВт |
| Электропитание | 220В |
| Габаритный размер(Д*Ш*В) | 2800*1100*1600мм |
| Вес машины | Около 1500кг |

ZTJ-330 Офсетная печатная машина

Дополнительные устройства:

- Система автоматической чистки красочного валка

- Система дистанционного управления красильным аппаратом

- Система холодного тиснения фольгой .

- CCD камера.

- Круглый экран цветной печати

- Цифровое печатное устройство: Это цветная бесконтактная переменная система для печати информации, которая может сочетаться с традиционной технологией печати на совершенный уровень.

- UV флекфографиское печатное устройство : Флексопечатание с анилоксом подходит для  UV -лакирования и для изготовления белых областей на прозрачных материалах l.

- Устройство высокой печати .

- Валиковое высекальное устройство: резак крепится к магнитному барабану и может быть высечена любая графика .

- Ламинирующее устройство :для высокоскоростной печати с прерывистой подачей краски , ламинирующее устройство может быть установлено перед роливовым устройством высечки .

Техническая характеристика :

| Макс. ширина полотна | 330мм |
| --- | --- |
| Макс.ширина печати | 320мм |
| Длина печати | 100~320мм |
| Толщина печатного материала | 0.1~0.3мм |
| Скорость машины | 30-200 оборотов в минуту (50м/мин) |
| Макс. диаметр разматываемого рулона | 700мм |
| Макс. диаметр наматываемого рулона | 700мм |
| Давление воздуха | 7кг/см2 |
| Общая мощность | 30кВт/6 цветов без UV |
| Мощность UV-системы | 4.8 кВт |
| Электропитание | Трёхфазная 380В |
| Габаритный размер(Д*Ш*В) | 9500*1700*1600мм |
| Вес машины | Около 9 тон/6 цветов |