Máquina de bolsas plásticas de compras de cortado y sellado automático al calor DFR-500

CARACTERÍSTICAS O PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES：

Esta máquina es conveniente para la fabricación de bolsas de barril tipo chaleco de plástico de color natural y color impreso encuadernado chaleco plástico bolsas, adopta el avanzado ojos fotoeléctricos de seguimiento que hace la posición de patrón impresión precisa sin error, el lacre sincronizar con el calor-corte sin ninguna fuerza de tracción e inferior sellada ser firme y hermoso. Equipado con motor de regulación de la velocidad de frecuencia variable, tiene muchas funciones posición automática tal un ahorro de energía, sobrecarga, sobretensión y sobreintensidad de corriente, etc.. Y equipado con dispositivo de conteo de automatización, puede fijar arbitrariamente la cantidad obligatoria y puede automáticamente descarga y restablecer después de que las bolsas se amontonan a la cantidad del sistema

| Modelo | DFR-500 | DFR-700 |
| --- | --- | --- |
| Ancho máximo de sellado y cortado | 500mm | 700mm |
| Largo de sellado y cortado | 100-1000mm | 100-1000mm |
| Espesor de sellado y cortado | 0.005-0.50mm | 0.005-0.50mm |
| Velocidad por minuto | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |
| Error en largo | ±1.1mm | ±1.1mm |
| Potencia de motor principal | 0.75kw | 1.1kw |
| Potencia de calefacción | 2kw | 2.4kw |
| Potencia total | 3kw | 3.8kw |
| Peso de la máquina | 800kg | 900kg |
| Dimensión general | 2600X1100X1500mm | 2600X1300X1500mm |