Предложение на Мобильные асфальтовые заводы

КЛИЕНТ:

ВНИМАНИЕ:

От:  Ms. Wang

Дата:  1 января 2013

Номер предложения :  SEM130101

Срок действия: 30 дней

Здравствйте, уважаемые господин/госпожа:

Спасибо за ваш запрос. Нам рады предоставить следующее предложение.

Если не указано иное, наше предложение на этом предложении дано без обязательств.

1.	Диапазон предложения

Диапазон предложения на QLBY-30 Мобильные асфальтовые заводы во вложенииⅠ- Ⅱ. Модификация в связи с техническим прогрессом сохранена.

2.	ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию на 12  месяцов со дня отправки(FOB) от  Гуанчжоу для неисправных компонентов материала или технологии поставляемых товаров. Быстроизнашивающиеся детали исключаются в гарантии.

3.	Срок поставки

Товары будут готовы к отправке в течение 30 рабочих днейметодом франко-завод, Цюаньчжоу, после технического уточнения и получения твердого заказа, а также аванса и L / C, что позднее было получено. Дата зависит от подтверждения на получение заказа.

4.	Цена

Вот ниже общая цена:

| Описание | Количество | FOB Сямэнь ( USD ) |
| --- | --- | --- |
| Мобильные асфальтовые заводы заводыAsphalt mixing plant | 2x40-футовый контейнер ккконтейнер контейнер |  |
| Система обогрева для битума (опция) | 2x40-футовый контейнер |  |

5.	Условия платежа

30% аванса по T/T;

Надо оплатить 70% баланса по T/T до доставки.

6.	Срок  действия

Это предложение действует на 40 дней со дня этого предложение прилагается к письму.

ПриложениеⅠОсновные технические параметры

| No. | Описание | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 30 тонн/час |
| 2. | Скорость нагрузки материала наклонной ленты | 1,25 м/с |
| 3. | Производительность смесительной банки | 1500 кг/партия |
| 4. | Температуры готовой продукции(регулируемая) | 120-170℃ |
| 5. | ПРИМЕНЕНИЕ | Асфальтобетон битуминозный песок и каменный бетон битуминозные пески |
| 6. | РАСХОД ТОПЛИВА |  |
|  | Тяжёлое топливо | 6,5 ～ 7,5 кг/тонн |
|  | Пылевидный уголь | 13 ～15 кг/тонн |
| 7. | Скорость вращения сушильного барабана | 16 оборотов в минуту |
| 8. | Общая мощность 380В 50Гц | 150 квт |
| 9. | Мешалка | 30 квт |
|  | Сушильный барабан | 11 квт |
|  | Циклонный вентилятор | 11 квт |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ | 18,5 квт |
|  | Транспорт запонителей | 7,5 квт |
|  | Битумный насос | 4 квт |
|  | Транспорт минерального порошка | 7,5 квт |
|  | Подъёмник для готовой продукции | 7,5 квт |
|  | Устройство для изменения и трансопрта заполнителей ззаполнителейAGGREGATE METERING TRANSIT | 4 квт |
|  | Воздушный комперссор | 7,5 квт |
|  | Измельчитель | 30 квт |
| 10. | Габаритный размер (Длина x Ширина x Высота) | 7,6 м × 2,9 м × 6 м |
| 11. | Общий вес | ～28 тонн |
| 12. | Макс. скорость вентиляции | 20км/час |

ПриложениеⅡQLBY-30 Масштаб поставки Асфальтосмесительного оборудования

| No | Компонент | Описание | Спецификация | Количество | Единица | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для подачи заполнителей | Бункер заполнителей | 5м3 | 3 | штук | Soueast |
|  |  | Открывающее устройство |  | 6 | штук |  |
|  |  | весовой бункер |  | 1 | штук |  |
|  |  | Барабан | φ320 | 1 | штук |  |
|  |  | Устройство для натяжения |  | 1 | штук |  |
|  |  | уборщик |  | 1 | штук |  |
|  |  | Плоская лента | B650*17900*10 | 1 | штук | Китай |
|  |  | барабан | JBT7.5-1.25-400*650 | 1 | штук |  |
|  |  | цилиндр | QGB-ES80*200-L3 | 6 | штук |  |
|  |  | датчик | CST2000 | 4 | штук |  |
| 2 | Система сгорания | горелка-форсунка |  | 1 | штук | Soueast |
|  |  | вентиляционное устройство | 9-19No5.6A, правой180°，N=11квт, n=2900об/мин | 1 | штук | Китай |
|  |  | зубчатый насос дизельного топлива | CB-B32 | 1 | штук |  |
|  |  | двигатель | Y100L1-4，2,2 квт | 1 | штук |  |
|  |  | огнеупорный кирпич |  | 1 | штук |  |
|  |  | автоматическое зажигание | PQCI-30A | 1 | штук |  |
| 3 | Сушительная роликовая система | Сушительный ролик |  | 1 | штук | Soueast |
|  |  | Большое шестерёнчатое кольцо |  | 1 | штук |  |
|  |  | При снижении скорости | ZQ350-8.23-1 | 1 | штук | Ктиай |
|  |  | двигатель | Y160L-4；N=11квт | 1 | штук |  |
|  |  | уплотнительное кольцо |  | 1 | штук | Soueast |
|  |  | рамка |  | 1 | штук |  |
| 4 | Подъемник заполнителей | Первый подъемник для заполнителей | 1,1м3 | 1 | штук |  |
|  |  | Первая подъемная рамка |  | 1 | штук |  |
|  |  | Циклоидальный редуктор цевочного зубчатого колеса | BWY27-29-11,N=7,5 квт | 2 | штук | Ктиай |
| 5 | Подъемгник для горячего битума | Воторой подъемник | 1,1м3 | 1 | штук | Soueast |
|  |  | Вторая подъемная рамка |  | 1 | штук |  |
|  |  | Циклоидальный редуктор цевочного зубчатого колеса | BWY27-29-11,N=7,5квт | 1 | штук | Ктиай |
|  |  | Бункер для сохранения готового битума | 9 тонн | 1 | штук | Soueast |
|  |  | рамка |  | 1 | штук |  |
| 6 | Пылеочистительная система | Диффузная перевернутая циклонная пылесосная установка |  | 1 | штук |  |
|  |  | осадительная труба |  | 1 | штук |  |
|  |  | Основное устройство котла | Y5-47No6C,правой180° | 1 | штук | Ктиай |
|  |  | двигатель | Y160L-2；N=18,5 квт | 1 | штук |  |
| 7 | Смесительная система | смеситель | 1500 Л | 1 | штук | Soueast |
|  |  | Циклоидальный редуктор цевочного зубчатого колеса | XWDY9-17-15, 15квт | 1 | штук | Ктиай |
|  |  | цилиндр | QGB-ZZ125×250-L3 | 1 | штук |  |
| 8 | Весоизмерительная система для извести | вертикальный винтовой конвейер | LSY219-6m，7,5 квт | 1 | штук | Soueast |
|  |  | Циклоидальный редуктор цевочного зубчатого колеса | XLDY7.5-5-9 | 1 | штук | Ктиай |
|  |  | Бункер и рамка для извести |  | 1 | штук | Soueast |
|  |  | датчик | CST300Kg | 1 | штук | Ктиай |
|  |  | цилиндр | QGB-ES80×250-L3 | 1 | штук |  |
| 9 | Система для взвешивания Асфальта | Бак и рамка для взвешивания битума |  | 1 | штук | Soueast |
|  |  | датчик | CST300Kg | 1 | штук | Ктиай |
|  |  | цилиндр | QGB-ES80×200-L3， QGB-ES80×160-L3 | 1 |  |  |
|  |  | зубчатый битумный насос | CLB100 | 1 | штук |  |
|  |  | двигатель | Y112M-4, N=4 квт | 1 | штук |  |
|  |  | вращающийся клапан | X44W-16C；φ40 | 1 | штук |  |
| 10 | Рамка | Главная рамка |  | 1 | штук | Soueast |
|  |  | опорная нога |  | 6 | штук |  |
| 11 | Электронная система управления | рабочая комната |  | 1 | штук |  |
|  |  | кондиционер |  | 1 | штук |  |
|  |  | Устройство для управления |  | 1 | штук | Soueast |
|  |  | сенсорный экран | E-view | 1 | штук | Advantech Тайвань |
|  |  | включатель |  | 6 | штук | Omron |
|  |  | соединительный кабель |  | 1 | штук | Ктиай |
| 12 | Пневматическая система | воздушный компрессор | W-0.9/7-E；N=7,5квт | 1 | штук |  |
|  |  | центральная часть пневматической системы |  | 1 | штук |  |
|  |  | основание | 400M-7 | 1 | штук |  |
|  |  | соединительная часть | QFLJWA-L15 | 1 | штук |  |
|  |  | Электромагнитный клапан | Q25DC-L15 | 7 | штук |  |

ИСКЛЮЧЕНИЯ

a)	строительные работы, но предоставить чертеж загрузки.

b)	Любой источник питания.

c)	Соединенные кабели между генераторной установки и нашпанели управления для двигателя и панели необходимых услуг.

d)	Любой пункт не определеннло указан.

УСТАНОВКА

Продавец должен отправить инженеров в стройку конечного использователя для установки завода. Покупатель несет все загружные расходы для инженеров от стороны продавца, в том числе расходы по питанию и ночлегу(расходы по поездке за рубежом). Покупатель должен оплатить ктехнику от стороны продавца заработную плату в размере 40 USD в день.

НАПРЯЖЕНИЕ

380В  3 фазы  50 ГЦ.

Освещение должно быть 200/240 В.

РУКОВОДСТВА

Мы предоставим два штука описание для исаользователя и обслуживания и описание для запчастей на английском языке.