技术任务书

显示的视频图像尺寸：高8米，宽10米。 面积：80平方米。

网筛结构屏幕由面板组成，外壳材料-铝合金。 重量：9千克每块，面板尺寸1000x500x60mm。

屏幕所包含面板数：160个。可以不同角度组合面板。面板透光度5%.

屏幕分辨率（160块面板）- 896x1120像素。物理像素密度：12545 像素/m2

像素排列：三合一（三- SMD芯片  RGB 二极管） 每个面板像素数：112х56=2304 个。屏幕亮度1200 cd/m2。

颜色组成：4.4万亿    色调：14 bit

水平|垂直 可视角度： 120/120度    最佳视距：6米

刷新频率：60赫兹      屏幕再生频率 ：1500赫兹

屏幕和所有必须配件

屏幕控制：特殊视频控制器，可以和以下输入信号工作：DVI, IIDMI. VGA, AV.YUY.SDI。不需要其他附件仪器。

屏幕使用周期 ：5万小时。

输入电压：380V。 需要功率（额定）120瓦/每个面板。

防护等级：IP31    工作温度（额定）：-20~+40 摄氏度

成套包括：

1. 包装：胶合板材质箱-6块面板。

2. 控制系统

3.  电源配电器

4. 成套转换装置和接头

5. 紧固件：29 盒

6. 软件和发射接收板（兼容Windows 8）

7. 备用件（6个LED模块， 4 电源，2个接收卡，备用电线和环线）