济南华北升降平台制造有限公司

技术参数

| 产品名称 | 型号 | 升高 | 平台尺寸 | 台面尺寸 | 载重 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二轮牵引式 升降平台 | SJPT-QY-12 | 12000mm | 3330*1530*2320mm | 2040*1220mm | 300kg |  |
| 全称：济南华北升降平台制造有限公司 地址：济南市济北工业开发区 TEL：0531-84250033 84251998 FAX：0531-84251998 http://www.tianti.com.cn 开户行:济阳县农业银行 帐号:147101040001224 济南华北升降平台制造有限公司生产的天梯牌产品由中国人民保险公司提供产品质量责任保险，国内率先获得《特种设备制造许可证》和《特种设备安装改造维修许可证》。保修期壹年，终身维修。 交货期：20日。 2013年10月25日 |
| 移动式升降台配置： ⒈剪叉 锰钢矩形管60*140*6mm 山东泰钢 ⒉油缸 ￠80 4只 山东泰安液压机械厂 ⒊油管 高压油管 河北欧亚橡胶厂 ⒋密封件 N0K 日本进口的 ⒌液压动力单元 380V 3KW 无锡德力 ⒍集成块 河北高碑店液压机械公司 ⒎电器总成 中国正泰 ⒏轮胎 600-9 诸诚泸河牌 ⒐最低高度1630mm 护栏高度1050mm 设有升降台防超载安全装置 设有停电应急下降装置 |