DHBGJ-350L machine de formage des couvercles automatique

Paramètres techniques:

| Fréquence de poinçonnage | 20-35time/min |
| --- | --- |
| Max. profondeur de formage | 50mm |
| Max. zone de formage | 260mm*340mm |
| Compresseur d'air | <0.2m3/min |
| Pression | 0.4-0.7MPa |
| Puissance | 20Kw |
| Dimension globale | 4000*750*1700mm |
| Poids | 1000Kg |

Caractéristique:
C'est une nouveau machine qui combine les avantages de plusieurs machines de formage principaux, et apporte également la plus grande amélioration et l'innovation.

Elle caractérise l'opération facile, le fonctionnement très silencieux, l'entretien commode et la fonction stable. Elle peut produire toutes sortes de couvercles, tels que les couvercles PVC, PS, PET, etc.