Objeto de Contratación: ADQUISICIÓN  DE  400.000  LÁMINAS  SEMIELABORADAS  E  INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR.

Quito,   Octubre de   2013

1

La entrega de los bienes objeto del contrato será de 135 días plazo, contados a partir de la notificación de conformidad con el siguiente detalle:

| CRONOGRAMA DE ENTREGA LÁMINAS SEMIELABORADAS |
| --- |
| ACTIVIDADES |  | Días al 45 al 75 al 105 |  |
|  | 1 al 7 | 8 al 14 |  | al 135 |
| Presentación de cinco muestras de las láminas semielaboradas, con artes aprobadas por la ANT |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación y/o correcciones a las láminas, por parte del Administrador del Contrato |  |  |  |  |  |  |
| Primera Entrega de: 40.000 Láminas semielaboradas; 80 galones de tinta polivinil color negro; y, 80 galones de solvente polivinil para tinta |  |  |  |  |  |  |
| Segunda Entrega de 120.000 láminas semielaboradas |  |  |  |  |  |  |
| Tercera Entrega de 120.000 láminas semielaboradas |  |  |  |  |  |  |
| Cuarta Entrega de 120.000 láminas semielaboradas |  |  |  |  |  |  |

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA OBJETO DE LA CONTRATACION

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la ADQUISICIÓN DE 400.000 LÁMINAS SEMIELABORADAS E INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, de conformidad con el siguiente detalle:

| Cantidad | Detalle |
| --- | --- |
| 400.000 | Láminas semielaboradas |
| 80 | Galones de tinta polivinil negro |
| 80 | Galones de solvente polivinil para tinta |

| Particular | Blanco Plata | 270.000 |
| --- | --- | --- |
| Público o Comercial | Naranja | 100.000 |
| Organismos del Estado | Oro | 20.000 |
| GAD´s Regionales, Provinciales Municipales y Parroquiales | Verde Limón | 8.000 |
| Diplomáticos y Organismos Internacionales | Azul | 2.000 |
| Total | 400.000 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las láminas semielaboradas e insumos para la fabricación de placas de identificación vehicular, deben cumplir con las especificaciones técnicas detalladas a continuación:

Servicio

Color

Cantidad

Particular

Blanco-Plata

270.000

Público o Comercial

Naranja

100.000

Organismos del Estado

GAD´s Regionales, Provinciales Municipales y Parroquiales

Diplomáticos y Organismos Internacionales

Oro

Verde Limón

Azul

20.000

8.000

2.000

Total

400.000

| 1.- Especificaciones de las láminas: |
| --- |
| 1.1 | Material: Aluminio puro 99 % 1/4 duro anodizado |
| 1.2 | Medidas: 404mm de largo x 154 mm de alto |
| 1.3 | Espesor: 0.8 a 1.0 milímetro conforme a normas internacionales establecidas |
| 1.4 | Elongación: Entre el 10% y 20% |
| 1.5 | Fuerza de presión para estampado: Optimo entre 200 y 300 bares |
| 1.6 | Perforaciones: No deberá incluir perforaciones |

| 2.- Especificaciones de la Lámina Retrorreflectiva: |
| --- |
| 2.1 | Lamina: Retrorreflejante Flexible |
| 2.2 | Valores de Retrorreflejancia en un Ángulo de Observación de 0.2º |
| 2.3 | Mediciones de reflectancia: Deberá cumplir con medidas similares a las establecidas en la Norma ASTM E810 |
| 2.4 | Adhesivo de Alta Resistencia: Deberá ser sensible a presión |
| 2.5 | Adhesivo de unión: Deberá ser durable con la superficie de aluminio |
| 2.6 | Resistencia Atmosférica: Deberá resistir a toda condición |
| 2.7 | Grado de reflectividad de la Lámina: Cuando ésta esté completamente humedecida por la lluvia no será menor al 90% |
| 2.8 | Elementos: Deberán estar encerrados en resina transparente |
| 2.9 | Construcción: Deberá ser para la fabricación de placas vehiculares |
| 2.10 | Estampado: Deberá permitir el estampado en alto o bajo relieve |
| 2,11 | Deberá permitir la aplicación del estampado mediante calor, de acuerdo a las máquinas que posee la ANT. |
| 2.12 | Aplicación de Tintas: Deberá permitir su aplicación mediante rodillo |
| 2.13 | Reflejancia: Deberá ser altamente reflejante con amplios ángulos de observación |
| 2.14 | Legibilidad: Deberá permitir su verificación tanto visual como a través de lectores electrónicos, inclusive en la noche |

| 3.- Elementos de Alta Seguridad para verificación |
| --- |
| 3.1 | Deberá presentar varias marcas de seguridad como parte integral de la lámina retrorreflectiva, constituidas por el Escudo Nacional del Ecuador y el logotipo de la ANT, ubicados en forma aleatoria |
| 3.2 | Visibilidad de la marca de seguridad: Deberán ser únicamente dentro del rango angular de observación específica, entre 1 (uno) y 2 (dos) metros mínimo, tanto bajo luz diurna difusa o luz nocturna retrorreflejada |
| 3.3 | Verificación de la marca de seguridad: Deberán proveer una fácil verificación visual sobre la autenticidad de la placa |
| 3.4 | Del color de la lámina: Las marcas de seguridad no deberán alterar el color de la lámina |
| 3.5 | De la brillantez de la lámina: Las marcas de seguridad no deberán reducir la brillantez de la lámina |
| 3.6 | De la apariencia y legibilidad: Las marcas de seguridad no deberán interferir con la apariencia y legibilidad de la placa terminada |
| 3.7 | Diámetro de la marca de seguridad: 20 (veinte) milímetros |
| 3.8 | De la seguridad: Las marcas de seguridad deberán impedir la falsificación, replicación, imitación, alteración por fotografía, copia, impresión, laminación, escáner u otra imagen procesada en la placa. |
| 3.9 | Las marcas de seguridad deberán estar garantizadas por el mismo tiempo de vida de la placa o lámina. |
| 4.- Logotipo Institucional: |
| 4.1 | Diseño: Conforme al modelo establecido por la Institución |
| 4.2 | Acabado: Deberá ser parte integral de la placa, pre impreso de fábrica bajo la película superior. |
| 4.3 | Seguridades: Imposible de remover por medios físicos o químicos sin causar daños irreparables al sistema reflectivo. |
| 4.4 | Ubicación: Deberá estar ubicado en el extremo superior izquierdo de la placa. |
| 4.5 | Color: 4 colores (Negro, Amarillo, Azul y Rojo) Pantones: Yellow C, Process Blue C, Red 032C |
| 4.6 | Medidas: 25 mm. de ancho por 35 milímetros de alto, incluido las siglas ANT |
| 5.- Acabado |
| 5.1 | En la parte superior, en un campo 146 mm de ancho por 27 mm de alto, estará impresa la palabra ECUADOR en letras mayúsculas. |
| 5.2 | El color de las láminas según el servicio al que corresponda, podrá variar de acuerdo a las muestras que presente el oferente. La comisión técnica aprobará la tonalidad de cada color en base a los intereses institucionales. |

6.- El  oferente   deberá   garantizar,  indicar y proporcionar lo siguiente:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

El vendedor deberá presentar garantía técnica de mínimo 4 (cuatro) años y reemplazará sin costo alguno los materiales que no cumplan con todas las especificaciones técnicas indicadas anteriormente. Durante este período, las placas terminadas no deberán mostrar opacamiento, arrugas,  burbujas  o desprendimientos.

El   proponente   deberá   presentar   los   diseños   en   cuanto   se   refiere   a los elementos  de alta seguridad.

Las   Marcas   de   Seguridad   serán   fabricadas   de   forma   exclusiva   para   la Institución.

materiales   no    podrán   estar

Tanto   el   diseño   como   la   tecnología   de   los disponibles  al público.

El postulante proveerá, el diseño de la placa, tanto en su aspecto de presentación como de imagen, en base a las especificaciones técnicas. Las artes serán presentadas en físico y archivo digital, para aprobación de la ANT

La     lámina     no     debe      contener    ninguna     impresión     de      publicidad    del fabricante o del proveedor.

El oferente deberá presentar una muestra de cada placa con los elementos de seguridad similares a los solicitados y colores designados (total 5 muestras), las mismas que servirán para realizar las pruebas necesarias por parte de la ANT a fin de verificar el cumplimiento de las  especificaciones  solicitadas.

6.8

El	oferente	deberá	presentar	Certificados	Internacionales

conformidad,  emitidos  por usuarios  de las  placas  ofertadas.

de

6.9

El oferente deberá presentar un certificado emitido por un laboratorio independiente respecto al cumplimiento de las especificaciones ofertadas, relacionadas con el material de las láminas de aluminio, así como de la lámina retrorreflectiva.

7.- Insumos:

7.1

7.2

El oferente deberá comprometer la entrega de tinta polivinil color negro PV70 que permita la impresión en las láminas solicitadas, con fecha de caducidad superior a 1 año contado desde la fecha de suscripción del contrato, con las siguientes características: secado rápido, no formación de piel en el envase,  excelente adherencia.

El oferente deberá comprometer la entrega de solvente para tinta de polivinil PV973 con fecha de caducidad superior a 1 año contado desde la fecha de suscripción del  contrato

FORMA DE ENTREGA

Las entregas de las láminas semielaboradas para fabricación de placas de identificación vehicular se ejecutarán en las cantidades establecidas en los siguientes cuadros:

| Primera Entrega |
| --- |
| Detalle | Cantidad |
| Láminas semielaboradas Color Blanco | 30.000 |
| Láminas semielaboradas Color Naranja | 10.000 |
| Total | 40.000 |

Los insumos solicitados: tinta polivinil y solvente deberán ser entregados en su totalidad en la primera entrega.

| Segunda Entrega |
| --- |
| Detalle | Cantidad |
| Láminas semielaboradas Color Blanco | 80.000 |
| Láminas semielaboradas Color Naranja | 30.000 |
| Láminas semielaboradas Color Oro | 5.000 |
| Láminas semielaboradas Color Verde Limón | 5.000 |
| Total | 120.000 |

| Tercera Entrega |
| --- |
| Detalle | Cantidad |
| Láminas semielaboradas Color Blanco | 82.000 |
| Láminas semielaboradas Color Naranja | 30.000 |
| Láminas semielaboradas Color Oro | 5.000 |
| Láminas semielaboradas Color Verde Limón | 3.000 |
| Total | 120.000 |

| Cuarta Entrega |
| --- |
| Detalle | Cantidad |
| Láminas semielaboradas Color Blanco | 78.000 |
| Láminas semielaboradas Color Naranja | 30.000 |
| Láminas semielaboradas Color Oro | 10.000 |
| Láminas semielaboradas Color Azul | 2.000 |
| Total | 120.000 |

GARANTÍAS

La garantía técnica otorgada por el fabricante debe ser anual y renovable 30 días antes de su vencimiento, por 4 años.

Se aplicará garantía para buen uso del anticipo del 100% del valor del mismo.

Se aplicará garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 5% del valor del mismo.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

El contratista deberá demostrar experiencia específica como fabricante y proveedor de láminas semielaboradas e insumos para la fabricación de placas de identificación vehicular, a nivel nacional o internacional, a través de la presentación de los siguientes requisitos:

• Mínimo 2 certificados, extendidos a nombre del Fabricante Principal o a nombre del Distribuidor, de procesos similares en los que haya participado en el ámbito nacional o internacional, con productos específicos terminados o material para fabricación de placas vehiculares, desarrollados en los últimos diez años. La experiencia específica en cada proceso no podrá ser por un valor menor al 10 % del presupuesto referencial solicitado en el presente proceso. Si el certificado es emitido en el exterior, deberá estar debidamente apostillado, notarizado y traducido a la lengua española.

Si el oferente es Distribuidor Autorizado, deberá presentar un certificado de distribución, emitido por el fabricante. Si el certificado es emitido en el exterior, deberá estar debidamente apostillado, notarizado y traducido a la lengua española.